6 Индивидуальные задания

6.1 Построение эпюр продольных сил и определение размеров стержня

Для стальных стержней постоянного сечения и ступенчатой формы, нагруженных внешними силами определить:

– продольные силы по длине стержня и построить эпюру продольных сил;

– из условия прочности, определить размеры стержня, при условии, что стержень постоянного сечения круглый, диаметром d, а стержни переменного сечения – квадратные со сторонами квадратов а1, а2 и а3.

Допускаемое значение напряжения [σ] = 150 МПа. Модуль упругости первого рода Е=2(105МПа.

– полное перемещение свободного конца стержня постоянного поперечного сечения;

Исходные данные для решения задач приведены в таблице. Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнальном списке группы.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| № варианта (рис.) | Внешние силы, кН | Длины участков, м |
| --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 |
| 1 (1-3) | 30 | 10 | 60 | 60 | - | 0,30 | 0,35 | 0,35 | - |
| 2 (4-6) | 10 | 5 | 10 | 30 | 50 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | - |
| 3 (7-9) | 12 | 6 | 8 | 30 | - | 0,40 | 0,40 | 0,25 | - |
| 4 (10-12) | 40 | 3 | 5 | 75 | - | 0,35 | 0,40 | 0,30 | - |
| 5 (13-15) | 5 | 5 | 60 | 25 | - | 0,30 | 0,40 | 0,35 | - |
| 6 (16-18) | 25 | 55 | 5 | 60 | - | 0,40 | 0,30 | 0,35 | - |
| 7 (19-21) | 5 | 2 | 30 | 6 | - | 0,20 | 0,50 | 0,35 | - |
| 8 (22-24) | 30 | 10 | 70 | 5 | - | 0,25 | 0,55 | 0,25 | - |
| 9 (25-27) | 35 | 4 | 10 | 20 | - | 0,25 | 0,40 | 0,20 | - |
| 10 (28-30) | 7 | 60 | 30 | 10 | - | 0,15 | 0,45 | 0,25 | - |
| 11 (31-33) | 30 | 20 | 10 | 50 | 30 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | - |
| 12 (34-36) | 60 | 8 | 5 | 25 | - | 0,20 | 0,20 | 0,45 | 0,20 |
| 13 (37-39) | 50 | 40 | 10 | 20 | - | 0,30 | 0,45 | 0,20 | - |
| 14 (40-42) | 10 | 12 | 9 | 37 | 8 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | - |
| 15 (43-45) | 2 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | - |
| 16 (46-48) | 5 | 10 | 35 | 15 | 80 | 0,20 | 0,15 | 0,55 | 0,15 |
| 17 (49-51) | 10 | 15 | 40 | 70 | 2 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,20 |
| 18 (52-54) | 15 | 5 | 40 | 10 | 80 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,15 |
| 19 (55-57) | 10 | 5 | 45 | 75 | 55 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,30 |
| 20 (58-60) | 55 | 7 | 30 | 10 | - | 0,10 | 0,35 | 0,30 | 0,30 |
| 21 (61-63) | 8 | 10 | 7 | 30 | 20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,25 |
| 22 (64-66) | 10 | 80 | 40 | 5 | 20 | 0,30 | 0,15 | 0,45 | 0,15 |
| 23 (67-69) | 30 | 80 | 5 | 6 | 40 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,15 |
| 24 (70-72) | 18 | 50 | 1 | 4 | 20 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
| 25 (73-75) | 10 | 5 | 18 | 25 | - | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,15 |
| 26 (76-78) | 40 | 8 | 10 | 75 | - | 0,35 | 0,40 | 0,30 | - |
| 27 (79-81) | 10 | 15 | 40 | 70 | 2 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,20 |
| 28 (82-84) | 5 | 5 | 30 | 70 | - | 0,30 | 0,40 | 0,35 | - |
| 29 (85-87) | 35 | 4 | 10 | 20 | - | 0,25 | 0,40 | 0,20 | - |
| 30 (88-90) | 10 | 12 | 9 | 37 | 8 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | - |

Рисунки 1 - 3

Рисунки 4 - 6

Рисунки 7 - 9

Рисунки 10 - 12

Рисунки 13 - 15

Рисунки 16 - 18

Рисунки 19 - 21

Рисунки 22 - 24

Рисунки 25 - 27

Рисунки 28 - 30

Рисунки 31 - 33

Рисунки 34 - 36

Рисунки 37 - 39

Рисунки 40 - 42

Рисунки 43 - 45

Рисунки 46 - 48

Рисунки 49 - 51

Рисунки 52 - 54

Рисунки 55 - 57

Рисунки 58 - 60

Рисунки 61 - 63

Рисунки 64 - 66

Рисунки 67 - 69

Рисунки 70 - 72

Рисунки 73 - 75

Рисунки 76 – 78

Рисунки 79 – 81

Рисунки 82 – 84

Рисунки 85 – 87

Рисунки 88 – 90