- Рассчитать и выбрать элементы однотактного каскада усилителя мощности (стр.2). Собрать ее в программе Electronics Workbench, снять характеристику Uвых = f(F) изменяя частоту синусоидального сигнала на входе F в диапазоне от 20…15000 Гц при Uвх = 0,1 В.  Привести скриншот схемы и осциллограммы Uвых при f = 500 Гц.

| Вариант | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pвых, Вт | 20 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 24 | 14 | 1 | 18 | 0,5 | 3 | 5 |
| Rн, Ом | 4 | 12 | 6 | 3 | 16 | 10 | 7 | 4 | 31 | 8 | 26 | 21 | 8 |
| fн-fв, кГц | 2,5 | 6,8 | 12 | 3,6 | 4 | 1,2 | 8 | 10 | 2 | 0,8 | 7 | 3,4 | 9 |
| fн, Гц | 30 | 20 | 50 | 100 | 16 | 300 | 200 | 60 | 40 | 400 | 240 | 130 | 350 |
| Mн | 1,1 | 1,12 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,05 | 1,08 | 1,02 |
| Еп, В | 24 | 12 | 16 | 20 | 5 | 11 | 40 | 26 | 4,5 | 30 | 6 | 8,5 | 9 |

- Расчет и выбор элементов мостового выпрямителя с фильтром (стр.8)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uно, В | 24 | 12 | 16 | 20 | 9 |
| Iо , А | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 1,5 |
| U1, В | 220 | 110 | 380 | 190 | 250 |
| Кп.вых, % | 3 | 5 | 8 | 7.5 | 11 |

- Расчет компенсационного стабилизатора постоянного напряжения (стр.12)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 20 | 16 | 9 | 12 | 6 |
| ΔUвых, В | 15 | 12 | 6 | 5 | 3 |
| Iн, A | 3 | 6 | 12 | 1 | 0,5 |
| ΔUвх/Uвх | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |

- Расчет схемы управления тиристорным выпрямителем (Стр. 17, с пункта 5 по 14 включительно)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iупр, А | 0,1 | 0,07 | 0,02 | 0,035 | 0,015 |
| tвкл, мс | 220 | 110 | 380 | 190 | 250 |

- Расчет силового тиристорного выпрямителя. Производится по методике для выпрямителя на диодах.

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iср, А | 10 | 4 | 40 | 8 | 2 |
| Uср, В | 9 | 16 | 6 | 12 | 24 |

| Вариант | ж | з | и | к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |

- Расчет трансформатора (стр. 29)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2, Вт | 25 | 70 | 60 | 120 | 14 |
| U1, Ом | 200 | 180 | 230 | 120 | 170 |
| U2, Ом | 12 | 6,8 | 12 | 3,6 | 24 |