Таблица 3.1. Таблица вариантов параметров

| № п.п | L1 | L2 | L3 | L4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гн | Гн | Гн | Гн | мкФ | мкФ | мкФ | МкФ |
| 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 20 | 50 | 15 | 40 |

Таблица 3.2. Таблица вариантов параметров

| № п.п | E0 | R1 | R2 | R3 | R4 | ω | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | рад/с | Град |
| 2 | 110 | 20 | 6 | 10 | 40 | 150 | -30 |

| Рис. 3.5 |  |
| --- | --- |

3.2 Пример выполнения курсовой работы

Исходные данные:

Пусть для схемы (рис. 3.10) дано E=260 B; Гн; Ф;Ом,  с-1, . Рассчитаем токи в ветвях и напряжении и .

### 3.2.1 Классический метод.

А) Определение граничных условий (ГУ). При t=0 ключ замкнут (рис. 3.11). Независимые начальные условия (ННУ):

В; (А).

При t=0 ключ разомкнут (рис. 3.12). Для определения зависимых начальных условий (ЗНУ) запишем систему уравнений по Кирхгофу и решим ее с учетом ННУ:

(1)

(2)

Отсюда А, , В.

При  ключ замкнут (рис. 3.13).

Конечные условия (КУ):

; ;

;

В.

Составим таблицу ГУ (табл. 3.3).

Таблица 3.3

| Время | , А | , А | , А | , В | , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.33 | — | — | 260 | — |
|  | 3.33 | 4.167 | –0.833 | 260 | –130 |
|  | 2.5 | 2.5 | 0 | 130 | 0 |

В) Определение корней характеристического уравнения. По методу входного сопротивления (t=0):

. 		(3).

Выполним преобразования и учтем, что .

Тогда:

.  			(4)

С учетом параметров цепи:

.    			         (5)

Характеристическому уравнению (5) соответствуют корни:

, .   		(6)

C) Определение постоянных интегрирования и вычисление зависимостей токов и напряжений. Для ветви, содержащий конденсатор, решение удобнее записывать, начиная с напряжения на конденсаторе с учетом корней характеристического уравнения (6):

(7)

Уравнения (7) выполняются для любого момента времени. При t=0:

(8)

Из (8) получим , .

Тогда:

Для ветви с индуктивностью решение записывают, начиная с тока ветви:

(9)

При t=0 с учетом ГУ:

(10)

Из (10) получим  ,

Тогда:

По первому закону Кирхгофа

3.2.2 Операторный метод

А) Составление операторной схемы замещения (ОСЗ). ОСЗ составляется для послекоммунитационного режима (t=0) с учетом ННУ. В ветвь с индуктивностью включается фиктивный источник ЭДС , направленный по току в ветви с индуктивностью включается фиктивный источник ЭДС , направленный против тока в ветви с конденсатором (см. рис. 3.14)

B) Определение изображения токов. Найдем изображения токов, например, методом контурных токов, решив систему уравнений

(11)

с учетом ННУ и параметров схемы, методом Крамера

;

;

;

(12)

C). Вычисление оригиналов токов в ветвях. По методу контурных токов

Используя теорему разложения, запишем:

(13)

где  - корни полинома B(p).

Вычислим коэффициенты, входящие в (1.13):

A(0)=260; B(0)=104;

После подстановки значений коэффициентов в (1.13) получим оригинал тока

(14)

Аналогично находим оригинал

(15)

(16)

По первому закону Кирхгофа

(17)

Значение токов в ветвях, вычисленные классическим и операторным методами, совпали.

Напряжения  и  можно вычислить путем отыскания из изображений, а затем – оригиналов (или по второму закону Кирхгофа):

(18)

(19)

По второму закону Кирхгофа

Отсюда

Тогда

(20)

Можно найти изображение,   а затем перейти к оригиналу.

### 3.2.3 Расчет переходного процесса при синусоидальном воздействии

Расчет выполним классическим методом при  B. Схема и параметры цепи соответствуют исходным данным:   Ом.

Определение граничных условий

При t(0_) ключ замкнут, составим комплексную схему замещения рис. 3.15.

Определим комплекс тока через индуктивность  и комплекс напряжения на емкости

Ом:  Ом.

Ом

Ом

Ом.

Напряжение  определим из второго закона Кирхгофа для внешнего контура.

По найденным комплексам запишем

Вычислим значения этих величин при t(0):

t(0) ключ разомкнут расчетная схема имеет вид рис. 3.16

Запишем систему уравнений по Кирхгофу и решим ее.

\

Решаем систему уравнений с учетом ННУ:   .

Конечные условия , ключ разомкнут, режим, установившийся при синусоидальном входном напряжении, вычислим токи и напряжения, используя комплексы. Расчетная схема приведена на рис. 3.17:

Ом.

B). Корни характеристического уравнения не зависят от входного воздействия, поэтому берем из предыдущих расчетов:

С). Определение постоянных интегрирования.

Найдем аналитическое выражение для напряжения на емкости  и тока через конденсатор :

при t(0):

Решение системы дает:

С учетом постоянных запишем значения в переходном режиме.

Проверка:

Что соответствует НУ.

## 3.3. Расчет переходного процесса при несинусоидальном воздействии

Если на входе действует ЭДС  то решение для любого тока или напряжения можно найти методом наложения. Запишем выражение для напряжения на емкости . С учетом расчетов

## 3.4. Исследование влияния параметра конденсатора  на характер переходного процесса

Для анализа влияния  на характер переходного процесса воспользуемся выражением:

.

Подставим числовые значения всех элементов,  кроме , и вычислим:

Найти значение , при котором дискриминант квадратного уравнения равен нулю, что будет соответствовать критическому режиму переходного процесса:

отсюда мкФ и мкФ.

Исходя из полученного результата рис. 3.18, показаны области апериодического и колебательного режимов.

Рис. 3.18

## 3.5. График переходного процесса.

Для построения графиков необходимо определить временной интервал  переходного процесса, масштабы:

зависимости тока

напряжения  по оси «y» и времени  по оси «x». Каждый рисунок должен занимать половину листа.

Время переходного процесса , где  - постоянная переходного процесса. Если  то ; при  .

В приведенном примере

Выбираем масштабы: ,  ;

На рис. 3.19, 3.20, 3.21 представлены графики напряжения на конденсаторе при различных воздействиях. Спустя время , наблюдается стационарный режим   При ,  и в дальнейшем не меняется. При  наблюдается неискаженная синусоида

a)

Рис. 3.19

b)

Рис. 3.20

c)

Рис. 3.21

# Text boxes

Рис. 3.10

## E

## R3

## C3

## R1

## S

## R2

## L1

## i1

## i2

## i3

## uL

## uC

Рис. 3.11

## E

## R3

## R1

## R2

## i1

## i2

## uC

Рис. 3.12

## E

## R3

## C3

## R1

## R2

## L1

## i1

## i2

## i3

## uL

## uC

Рис. 3.13

## E

## R3

## R1

## R2

## i1

## i2

## uC

## i3

Рис. 3.14

## R3

## R2

## İ1m

## R1

## İ2m

## Cm

## İ3m

Рис. 3.15

## jXL

## C3

## R3

## R2

## i1(0)

## R1

e(0)

i2(0)

## i3(0)

Рис. 3.16

## C3

UL(0)_)

## R3

## R2

## R1

Рис. 3.17

## -jXC

jXL

апериодический

апериодический

колебательный

С3кр=16,2мкФ

С3кр=147,9мкФ