Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ивановский государственный химико-технологический университет

А.Н. Фролов,  В.М. Бурков

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

И ЭЛЕКТРОНИКА

Учебное пособие

ИВАНОВО 2007

# Методические указания к выполнению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Общая электротехника и электроника» выполняется студентами специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств» как заключительный этап изучения вышеназванного курса.

Цель курсовой работы:

- Дать возможность использовать теоретические знания, приобретенные при изучении курса, для решения практических инженерных проблем.

- Закрепить имеющиеся навыки решения электротехнических задач.

- Проверить степень усвоения студентами соответствующих разделов курса.

Учебное пособие содержит материал по ряду разделов курса «Общая электротехника и электроника». Данный материал позволяет выполнить проектирование некоторых электротехнических и электронных устройств. Каждый из разделов пособия представляет собой самостоятельную, законченную методику расчета конкретного устройства. Объем и содержание курсовой работы определяет преподаватель-консультант.

Пояснительная записка к курсовой работе выполняется на стандартных листах формата А4 и включает следующие разделы:

- Титульный лист соответствует стандарту для данного вида документации, принятому в ИГХТУ;

- Содержание пояснительной записки;

- Исходные данные для проектирования (если производится проектирование нескольких устройств, то исходные данные для каждого устройства);

- Принципиальные схемы электротехнических или электронных устройств. Выполняются в формате А4 и включаются в Пояснительную записку.

- Расчет принципиальной схемы с объяснением каждого действия и обоснованиями выбора всех элементов схемы.

- Графическая часть (если это необходимо). Вольтамперные, амплитудно-частотные, фазо-частотные и другие характеристики. Векторные диаграммы, эпюры тока и напряжения и прочее.

- Список используемой литературы.

Пояснительная записка может быть оформлена с использованием компьютерных текстовых и графических процессоров, а также различных математических сред или представлена в рукописном варианте и содержать расчет, выполненный вручную. Качество оформления пояснительной записки учитывается при окончательной оценке работы. После представления работы преподавателю-консультанту, она проверяется и подлежит защите.

## 1. РАСЧЁТ ОДНОТАКТНОГО КАСКАДА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

Данные для проектирования

Pвых   	- выходная мощность каскада,

Rн    	- сопротивление нагрузки,

fн-fв 	- диапазон усиливаемых частот,

Mн    	- коэффициент частотных искажений на нижней частоте,

Еп    	- ЭДС источника питания.

На рис.1.1 приведена схема усилительного каскада.

Рис. 1.1. Схема каскада усиления

Дано:  Рвых = 20 Вт;  RН = 4 Ом;  fн – fв = 12 кГц;   fн = 70 Гц;  МН = 1,1;

ЕП =  24 В.

### 1.1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

1. Распределяют по цепям частотные искажения.

.

Выходной трансформатор:        	MН = 1,14.

Цепь эмиттерной стабилизации:  	MН = 1,08.

Цепь связи RC между каскадами: 	MН = 1,05.

2. Вычисляют мощность сигнала, отдаваемую транзистором

(тр - КПД выходного трансформатора.

КПД выходного трансформатора из таблицы 1.1 принимаем равным

(тр = 0,82.

Р≈ = Рвых / (тр = 20 / 0,82 = 24,4 Вт.

3. Находим мощность, выделяемую на транзисторе при  kA = 0,035…0,45. Принимаем коэффициент использования транзистора  kA = 0,2.

= 24,4 / 0,4 = 61 Вт.

4. Ориентировочно определяют падение напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки трансформатора и на сопротивлении RЭ

(U=URт.1+UR.Э = (0,2…0,3)Eп = 0,25 ∙12 = 3 В.

5. Наибольшее возможное напряжение на транзисторе

UКЭ.М = (Eп – (U)/(0,4…0,45) = (24 – 3)/0,42 = 50 В.

По двум параметрам P0 и Uкэ.м выбираем транзистор p-n-p КТ818ВМ с Uкэ.м = 60 В; Iк.м = 15 А; PК.доп. = 100 Вт; β = 20;  fh21э = 3 МГц из таблицы: «Параметры транзисторов».

Проверяем транзистор по частоте, при этом:

= 12 / 26 кГц.

где  FВ - верхняя граничная частота усилителя;

МВ - коэффициент частотных искажений на данной частоте (МВ = МН = 1,1).

Рис. 1.2. Выходные характеристики условного транзистора

6. Определяют положение точки покоя на выходных статических характеристиках   транзистора (рис. 1.2).

Uк.э.о = EП – (U = 24 – 3 = 21 В,

Iк.о= Р0 / Uк.э.о = 61/ 21 = 2,9 А.

При отсутствии в справочниках выходных характеристик выбранного транзистора строим нагрузочную характеристику по аналогии с рис. 1.3 (прямая 1).

7. Определяем рабочий участок нагрузочной прямой 1.

Для чего задаемся величиной остаточного напряжения (Uост = 2 В). Наименьший ток коллектора из рис. 3  Iк.min = 1 А (получился из условия симметрии c IKM относительно точки О, рис. 1.3).

Рис. 1.3. Нагрузочные прямые: 1 – исходная; 2 – скорректированная.

8. Из построения определяем:

Uк.m= Uкэ.о – Uост = 21 – 2 = 19 В - амплитуда выходного напряжения;

Iк.m= IКМ − IK0  = 4,8 – 2,9 = 1,9 А - амплитуда выходного тока.

Соблюдается условие IК.М ( Iк.доп = 15 А.

9. Вычисляют мощность сигнала, отдаваемую транзистором

Rкп = UКЭ.М/I = 50 / 5 = 10 Ом - сопротивление нагрузки переменному току; I  - точка пересечения нагрузочной прямой с осью ординат.

PТ = 0,125 (4,8 – 1)2 ∙10 = 18 Вт.

Что меньше, чем Р≈ = 24,4 Вт.

Увеличиваем наклон нагрузочной прямой (увеличиваем I до 7,5 А - прямая 2, рис. 1.3) и вычисляем PТ с новыми параметрами.

RКП = UКЭ.М/I = 50 / 7,5 = 6,7 Ом;

PТ = 0,125 (7,2 – 1,5)2 ∙ 6,7 = 27,2 Вт.

Теперь PТ > Р≈  (PТ  не должна превышать Р≈ более чем на (20…30) %).

Нагрузочная прямая не должна выходить из области допустимой мощности. При UКЭ0 = 21 В  и  IK0 = 4,3 А

PКМ ≈ PК0 = UКЭ0 IK0 = 21 ∙ 4,3 = 90,3 Вт.

PКМ  < PК.доп. = 100 Вт.

10. Диапазон изменения входного тока (тока базы) при β = 20:

Iб.м = Iк.м / ( = 7,2 / 20 = 0,36 А.

Iб.min = Iк.min / ( = 1,5 / 20 = 0,075 А.

Рис. 1.4. Определение параметров входного сигнала

11. По входной характеристике транзистора находим Uбэ.м и Uбэ.min (рис. 1.4.)

Если входной характеристики данного транзистора в справочнике нет, то для кремниевого транзистора можно принять: Uбэ.м = 0,7 В,  Uбэ.min = 0,5 В.

12. Вычисляем мощность входного сигнала и входное сопротивление транзистора переменному току.

Pвх = 2Uбэ.м ∙ 2 Iб.м / 8 = 2 ∙ 0,7 ∙ 2 ∙ 0,36 / 8 = 0,126 Вт;

Rвх.тр = Uбэм / Iб.м = 0,7 / 0,36 = 1,94 Ом,

Uбэ.м и Iб.м - соответственно амплитудные значения напряжения и тока базы.

13. Сопротивление в цепи эмиттера определяем по падению напряжения на этом сопротивлении при IК0 = 4,3 А:

URЭ =(0,5…0,3)(U = 0,4 ∙ 3 = 1,2 В;

RЭ = URЭ / IК0 = 1,2 / 4,3 = 0,28 Ом.

14. Определяют емкость конденсатора в цепи эмиттера. При fН = 70 Гц

СЭ =  10 / (2 ( fн RЭ) = 10 / (2 ( ∙ 70 ∙ 0,28) = 0,081 Ф.

15. Определяем входное сопротивление каскада  RВХ.К. и R1, R2.

RВХ.К. = Rвх.тр + β ∙ RЭ = 1,94 + 20 ∙ 0,28 = 7,5 Ом.

Обычно величину резистора R2 делителя напряжения выбирают в несколько раз меньше, чем RВХ.К.. В нашем случае (с трансформаторным включением нагрузки) по постоянному току каскад охвачен глубокой отрицательной обратной связью, что уже обеспечивает его достаточно высокую температурную стабильность. Поэтому можем принять R2 = RВХ.К. = 7,5 Ом.

Эти резисторы включены параллельно. Их общее сопротивление равно

R2-ВХ.К. = R2 / 2 = 7,5 / 2 = 3,75 Ом.

Начальный ток базы

Iб.0 = IK0 / β = 4,3 / 20 = 0,215 А.

Падение напряжения на R2

UR2 = R2 ∙ IK0 = 7,5 ∙ 0,215 = 1,6 В.

Напряжение на R1

UR1 = ЕП – UR2 = 24 – 1,6 = 22,4 В.

R1 = UR1 ∙ R2 / UR2 = (22,4 ∙ 7,5) / 1,6 = 105 Ом;

16. Вычисляют коэффициент усиления каскада по мощности

Кр = Pвых / Pвх = 20 / 0,126 = 159.

17. Коэффициент трансформации выходного трансформатора

= = 0,73.

18. Сопротивление обмотки выходного трансформатора:

Rт.1 = 0,5 RКП (1 – (т) = 0,5 ∙ 6,7(1 – 0,82) = 0,60 Ом;

Rт.2 = Rт.1 ∙ К2 = 0,6 ∙ 0,732 = 0,32 Ом.

19. Индуктивность первичной обмотки:

Гн.

20. Площадь поверхности охлаждающего радиатора,

где Тоср.м = 40 оС - наибольшая возможная температура окружающей среды;  Тот.м = 150 оС - наибольшая допустимая температура коллекторного перехода;  RТТ - тепловое сопротивление.  Для КТ818ВМ из справочника  RТТ = 1 оС/Вт.

1618 см2.

21. Находим емкость СВХ

СВХ =  10 / (2 ( fн R2-ВХ.К.) = 10 / (2 ( ∙ 70 ∙ 3,75) = 0,006 Ф = 6000 мкФ.

## 2. РАСЧЕТ МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ФИЛЬТРОМ

Исходными данными для расчета выпрямителя являются:

Uно – среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке;

Iо – среднее значение выпрямленного тока;

U1 – напряжение сети;

Кп.вых – коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения на нагрузке.

Рис. 2.1. Схема мостового выпрямителя с фильтром

В приводимых ниже расчетах напряжение выражается в вольтах, ток – в миллиамперах, сопротивление – в Омах, емкость – в микрофарадах, коэффициент пульсаций в процентах.

Произведем расчет со следующими данными.

Дано: Uно = 4 В;  Iо = 2 А;  U1 = 220 В;  Кп.вых = 2 %.

### 2.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РАСЧЕТА

1. Для выбора типа диодов, определяют обратное напряжение на вентиле

Uобр =1,5·Uо = 1,5 · 1,2 · 4 = 7,2 В,

где Uо = 1,2 · Uно – напряжение на входе сглаживающего фильтра должно быть больше напряжения на нагрузке, т.к. учитывает потери напряжения на фильтре.

Средний ток через вентиль

Iа ср = 0,5·Iо = 0,5 · 2 = 1 А.

Выбираем диоды КД130АС с Iср = 3 А; Uобр.М = 50 В

Выбор диода производится по этим двум параметрам Iа.ср и Uобр. Из справочника выписывают максимальное обратное напряжение, средний ток и внутреннее сопротивление вентиля Ri. Если величины  Ri в справочнике нет, то его легко рассчитать. При падении напряжения на кремниевом диоде  UД = 0,7 В величина  Ri = UД / Iа ср = 0,7 / 1 = 0,7 Ом.

2. Расчет трансформатора при Uо = 1,2 · Uно = 1,2 · 4 = 4,8 В:

Определяют сопротивление трансформатора

1132 Ом.

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора

11,5 В.

Токи обмоток

2,9 A,

0,18 A.

Вычисляется габаритная мощность трансформатора, которая для двухполупериодной схемы определяется выражением

57 В∙А.

Далее находится произведение площади сечения сердечника трансформатора Qc на площадь окна сердечника Q0, которое в зависимости от марки провода обмотки равно,  см4:

QС Q0 = 1,6·Pг для провода марки ПЭЛ;

QС Q0 = 2,0·Pг для провода марки ПЭШО;

QС Q0 = 2,4·Pг для провода марки ПШД.

Таблица 3.1

| Тип пластины | Размеры | Пределы Qc Q0, см4 |
| --- | --- | --- |
|  | ширина среднего стержня а, см | ширина окна b, см | высота окна h, см | площадь окна Q0 = b h, см2 |  |
| Ш-10 Ш-10 Ш-10 Ш-12 УШ-12 Ш-12 Ш-14 Ш-14 Ш-15 Ш-16 УШ-16 Ш-18 Ш-19 Ш-20 Ш-20 УШ-22 Ш-25 Ш-25 Ш-28 УШ-30 Ш-32 УШ-35 УШ-40 | 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2 2,5 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 | 0,5 0,65 1,2 0,6 0,8 1,6 0,7 0,9 1,35 0,8 1,0 0,9 1,2 1,0 1,7 1,4 2,5 3,15 1,4 1,9 3,6 2,2 2,6 | 1,5 1,8 3,6 1,8 2,2 4,8 2,1 2,5 2,7 2,4 2,8 2,7 3,35 3,0 4,7 3,9 6,0 5,8 4,2 5,3 7,2 6,15 7,2 | 0,75 1,17 4,32 1,08 1,76 7,68 1,47 2,25 3,65 1,92 2,8 2,43 4,02 3,0 7,99 5,46 15 18,3 5,88 10,1 25,9 13,5 18,7 | 0,75-1,5 1,17-2,34 4,32-8,64 1,56-3,12 2,53-5,06 11,1-22,2 2,88-5,76 4,41-8,82 8,21-16,4 4,91-9,82 7,17-14,3 7,87-15,7 14,5-29 12-24 32-64 26,4-52,8 93,7-180,7 114-228 46,5-93 91-182 265-530 165-330 300-600 |

Для провода ПЭЛ

QС Q0 = 1,6 · Pг = 1,6 · 57 = 91 см4.

Из таблицы 3.1, в которой приведены основные данные типовых Ш-образных пластин, по значению QС Q0 выбирают тип пластины и выписывают все ее параметры.

Выбираем пластины УШ-30 с а = 3 см;  b = 1,9 см; h = 5,3 см; Q0 = b h = 10,1 см2.

При этом получают

QС = (QС Q0) / Q0 = 91 / 10,1 = 9 см2.

Необходимая толщина пакета пластин c = QС / a = 9 / 3 = 3 см.

Отношение с/а рекомендуется брать в пределах 1…2. Если оно выйдет за эти пределы, то необходимо выбрать другой тип пластин.

Определяют число витков w и толщину провода d первичной и вторичной обмоток трансформатора при плотности тока в обмотках j = 3 А/мм2:

d = 1,13 (I/j)1/2 = 1,13(I/3)1/2 = 0,65·I1/2,

w1 = 48 U1/ QС = 48 · 220 / 9 = 1173 вит.

d1 =0,65·I11/2  = 0,65 · 0,18½ = 0,28 мм,

w2 = 54 U2/ QС = 54 · 11,5 / 9 = 69 вит.,

d2 =0,65·I21/2 = 0,65· 2,91/2 = 1,1 мм.

3. Расчет фильтра. Емкость конденсатор на входе фильтра

Со =30·Iо / Uo = 30 · 2· 4,8 = 288 мкФ.

Выбирают электролитические конденсаторы по величине емкости и номинальному напряжению, причем  Uс ≥ 1,2 Uo B.

Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения на выходе фильтра

Кп.вх =300·Iо / (Uo· Co) = 300 · 2/(4,8 · 288) = 0,43 %.

Необходимый коэффициент сглаживания фильтра

q = Кп.вх / Кп.вых = 0,43 / 2 = 0,215.

В данной схеме выбран двухзвенный LC-фильтр. Коэффициент сглаживания одного звена

qзв =(q)1/2 = 0,2151/2 = 0,46.

Определяют произведение LфCф по формуле

Lф Сф=2,5(qзв +1) = 2,5(0,45+1) = 3,63 Гн∙мкФ.

Задаются емкостью Сф так, чтобы индуктивность дросселя фильтра не превышала 5 – 10 Гн и определяют индуктивность дросселя. Принимаем Lф = 7 Гн.

Сф = 3,63 / 7 = 0,5 мкФ.

Находят сечение сердечника QС, число витков w и диаметр провода d обмотки дросселя:

Qс = Lф Io2/2 = 7· 22 / 2 = 14 см2;

w = 4·102/ Io =4·102/ 2 = 200 витков;

d = 0,65·Iо1/2 = 0,65·21/2 = 0,92 мм.

Сечение обмотки

Qw =w·d2/1000 = 200 · 0,922/100 = 1,92 см2.

QС QW = 14·1,92 = 27 см4.

По произведению QС QW  из таблицы 3.1 выбирают тип сердечника и выписывают все параметры. С учетом объема, занимаемого стенками каркаса и изоляционными прокладками, сечение окна должно быть несколько больше сечения обмотки.

Выбираем пластины Ш-19 с а = 1,9 см;  b = 1,2 см; h = 3,35 см; Q0 = b h = 4,02 см2.

4. Проверяют значение выпрямленного напряжения на нагрузке, для чего определяют среднюю длину витка обмотки lw и сопротивление провода обмотки Rw:

lw =π·(a + b) = π·(1,9 + 1,2) = 9,73 см;

Rw =2·w·lw/(104 d2) = 2·200·9,73 / (104 ·0,922) = 0,46 Ом.

При этом падение напряжение на двухзвенном фильтре

Uф =Rw · I0 = 0,46 · 2 = 0,92 B.

Напряжение на нагрузке

Uно = Uo – Uф = 4,8 – 0,92 = 3,88 B.

Если напряжение на нагрузке получается меньше заданного, то необходимо провести корректировочный расчет. Простейшим является увеличение, до необходимого значения, диаметра провода обмотки дросселя. Увеличение диаметра провода приведет к уменьшению сопротивления обмотки Rw, что в свою очередь вызовет уменьшение падения напряжения на фильтре Uф. При этом необходимо проверить, может ли новый провод разместиться в окне выбранного сердечника дросселя фильтра.

## 3. РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Рис.3.1. Схема компенсационного стабилизатора напряжения

Схема рис. 3.1 содержит три основных элемента: регулирующий элемент на транзисторах VТ1 и VТ2, усилительный элемент (усилитель постоянного тока) на транзисторе VТ3 и источник опорного напряжения на стабилитронах. Собственно регулирующим элементом является транзистор VТ1, а транзистор VТ2 является согласующим элементом между большим выходным сопротивлением усилителя постоянного тока и малым входным сопротивлением регулирующего транзистора VТ1.

Достоинством транзисторных стабилизаторов является возможность получения большого тока нагрузки и регулировки выходного напряжения, а также малое выходное сопротивление. Выходное напряжение регулируется путем изменения сопротивления резистора R7.

Исходными данными для расчета стабилизатора являются:

Uвых - 	выходное напряжение, В;

ΔUвых	- пределы регулирования выходного напряжения, В;

Iн  - 	ток нагрузки, А;

ΔUвх/Uвх - допустимое относительное изменение входного напряжения;

Кст  -	 коэффициент стабилизации.

Расчет.

Дано: Uвых = 8 В;  ΔUвых = 5 В;  Iн = 4 А;  ΔUвх/Uвх = 0,4.

### 3.1. ВЫБОР ТИПА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРАНЗИСТОРА И ЕГО РЕЖИМА

Минимальное входное напряжение

Uвх.мин = Uвых + ΔUвых + UКЭмин = 8 + 5 + 2 = 15 В,

где UКЭмин - минимальное напряжение между эмиттером и коллектором транзистора VТ1, при котором его работа не заходит в область насыщения. Для мощных транзисторов, которые используются в качестве регулирующих элементов, эта величина равна (1 ÷ 3) В.

С учетом допустимых изменений входного напряжения определяют его номинальное Uвх и максимальное Uвх.макс значения.

Uвх = Uвх.мин /(1 - ΔUвх / Uвх) = 15 / (1 – 0,4) = 25 В,

Uвх.макс = Uвх (1 + ΔUвх / Uвх) = 25(1 + 0,4) = 35 В.

Находят максимальное напряжение UКЭ1макс и максимальную мощность, рассеиваемую на регулирующем транзисторе:

UКЭ1макс = Uвх.макс - Uвых. = 35 – 8 = 27 В;

PК1макс =UКЭ1макс Iн = 27 · 4 = 108 Вт.

По этим двум величинам из справочника выбирают подходящий транзистор, для которого выписывают PКмакс, IКмакс, h21, UКЭмакс.

Выбираем транзистор p-n-p КТ818ВМ с PКмакс = 100 Вт; IКмакс = 20 А; UКЭмакс = 60 В;  h21 = 20.

### 3.2. ВЫБОР  ТИПА  СОГЛАСУЮЩЕГО  ТРАНЗИСТОРА  И  ЕГО  РЕЖИМА

Коллекторный ток транзистора VT2

IК2 ≈ IЭ2 = IБ1 + IR4 = Iн/h21,1 + IR4 = 4000/20 + 2 = 202 мА = 0,2 А,

где IR4 - дополнительный ток, протекающий через резистор R4. Для маломощных транзисторов, используемых в качестве согласующего элемента, дополнительный ток выбирают в пределах 1…2 мА.

Определяют максимальные значения напряжения UКЭ2 и мощности PК2 согласующего транзистора:

UКЭ2макс ≈ UКЭ1макс = 27 В;

PК2 = IК2UКЭ2макс = 0,2 · 27 = 5,45 Вт.

Согласующий транзистор выбирают по двум параметрам UКЭ2макс и PК2, при этом должно соблюдаться неравенство IКмакс > IК2.

Выбираем в качестве  VT2  транзистор p-n-p КТ814Г c PКмакс = 10 Вт; IКмакс = 1,5 А; UКЭмакс = 80 В;  h21 = 30.

Сопротивление резистора

R4 = Uвых/IR4 = 8 / 2 = 4 Ом.

### 3.3. ВЫБОР  УСИЛИТЕЛЬНОГО  ТРАНЗИСТОРА  Т3  И  ЕГО  РЕЖИМА

В качестве усилительного обычно выбирают маломощный транзистор. Это должен быть низко или среднечастотный транзистор подходящего напряжения и соответствующей структуры.

Выбираем p-n-p транзистор КТ104Б c PКмакс = 0,15 Вт; IКмакс = 50 мА; UКЭмакс = 15 В;  h21 = 60.

Задаваясь напряжением

UКЭ3 =  (0,1 ÷ 0,5)Uвых = 0,3·8 = 2,4 В ,

определяют опорное напряжение

Uоп = Uвых - UКЭ3 = 8 – 2,4 = 5,6 В.

Исходя из полученного опорного напряжения, по справочнику подбирают один или несколько стабилитронов, как правило, малой мощности, обеспечивающих заданное опорное напряжение. Для выбранного стабилитрона выписывают напряжение стабилизации и максимальный и минимальный токи стабилизации.

Выбираем стабилитрон КС 156 с Iст. мах = 55 мА, и UСТ = 5,6 В.

Задаются рабочим током стабилитрона Iст в пределах возможного изменения этого тока и определяют ограничивающее «балластное» сопротивление R5.  Примем Iст = 10 мА.

R5 = (Uвых - Uоп) / (Iст - IК3) = (8 – 5,6) / (10 – 1,2) = 0,27 кОм.

Коллекторный ток усилительного транзистора IК3 выбирают в пределах 1…1,5 мА. Затем находят сопротивление резистора R1.

При

IБ2 = IК2/h21,2 = 0,2/30 = 0,0067 А = 6,7 мА,

и

UКЭ1 = UКЭ1макс - ΔUвых = 27 – 5 = 22 В,

R1 = UКЭ1 / (IК3 + IБ2) = 22 / (1,2 + 6,7) = 2,78 кОм.

  - РАСЧЕТ  ДЕЛИТЕЛЕЙ  НАПРЯЖЕНИЯ

При IБ3 = IК3 / h21,3 = 1,2 / 60 = 0,02 мА;

Ток делителя Iдел  выбирают в пределах (20 ÷ 70)IБ3

Iдел  = 60 · 0,02 = 1,2 мА.

Задаемся величиной R8 в пределах (0,5…3) кОм, R8 = 3 кОм.

R7 = (Uоп - Iдел R8) / (0,5 Iдел) = (5,6 – 1,2·3) / (0,5· 1,2) = 3,3 кОм,

R6 = (Uвых - Uоп - 0,5 Iдел R7)/Iдел = (8 – 5,6 – 0,5· 1,2·3,3) / 1,2 = 0,35 кОм.

### 3.5. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ

Емкость конденсатора С1, включаемого для предотвращения возбуждения стабилизатора, подбирают экспериментально. Обычно берут С1 , 0,5 ÷ 1 мкФ. Емкость конденсатора С2, включение которого приводит к незначительному уменьшению пульсации выходного напряжения и заметному уменьшению выходного сопротивления стабилизатора переменному току, выбирают в пределах 1000 ÷ 2000 мкФ.

## 4. РАСЧЕТ  УПРАВЛЯЕМОГО  ТИРИСТОРНОГО  ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Данные для проектирования

1. Схема управляемого тиристорного выпрямителя показана на рис.5.1. Пунктирным прямоугольником выделен силовой выпрямитель. Конкретная схема силового выпрямителя задается преподавателем (рис. 5.4…7).

2. Iср. – среднее значение выпрямленного тока при полностью открытых тиристорах VS1 и VS2;

3. Uср. – среднее значение выпрямленного напряжения при полностью открытых тиристорах VS1 и VS2;

4. α - угол открытия тиристоров

Принцип работы схемы. Переменное напряжение с обмотки трансформатора w2 (рис.5.2, а.), выпрямленное мостом  VD1-VD4 (рис.5.2, б.), через резистор R1  поступает на стабилитрон VD5, который отрезает верхушки импульсов синусоид на уровне напряжения стабилизации: uСТ.VD5. В результате на стабилитроне формируется напряжение, форма которого изображена на рис.5. 2, в.

От этого напряжения через R2 за время t1 (рис.5.3) заряжается конденсатор С1 до напряжения включения аналога динистора uR4, собранного на транзисторах VТ1 и VТ2. Величина напряжения включения определяется падением напряжения на резисторе R4.

Время заряда С1 (t1) до напряжения включения зависит от положения движка резистора R2. Чем больше величина R2, тем позднее включится аналог динистора, через который ток разряда С1 (iу) подводится к управляющим электродам тиристоров VS1 и VS2 и тем меньше  будет напряжение на нагрузке силового выпрямителя резисторе RН.

### 4.1 ПОРЯДОК РАСЧЕТА

- По заданным  Iср. и Uср. рассчитать действующие значения напряжения и тока (U3 и I3,4) на обмотках  w3 и w4 для заданной схемы выпрямления.

- Найти мощность, потребляемую нагрузкой (RН):

РН = U3 I3,4.

Это исходный параметр для расчета трансформатора.

- Определить амплитудное значение напряжения на w3:

U3мах = U3.

- С учетом U3мах и среднего значения тока через каждый тиристор выбрать по справочнику тиристоры VS1 и VS2. Из справочника определить также ток управления Iупр и время включения тиристоров tвкл.

- Определение величины R5 и R6.

Чтобы выровнять токи управляющих электродов тиристоров, падение напряжения на этих резисторах принимают равным:

UR5 = UR6 = 5 ∆Uупр,

где ∆Uупр ≈ 0,7 В – падение напряжения в управляющей цепи тиристора. Тогда получаем:

R5 = R6 = 5 ∆Uупр / Iупр.

- Рассчитаем напряжение на С1:

UC1 = UR5 +  ∆Uупр + ∆UVT1 + ∆UVT2,

где ∆UVT1 + ∆UVT2 – падение напряжения на транзисторах VТ1 и VТ2 в режиме насыщения. Для кремниевых транзисторов:

∆UVT1 + ∆UVT2 =UБЭ + UКЭ нас = 0,7 + UКЭ нас,

где UКЭ нас – напряжение коллектор-эмиттер в режиме насыщения для транзисторов типа КТ315 и КТ 361 принимаем равным 0,4 В.

- Далее находим емкость конденсатора С1 из условия, что за время tвкл конденсатор разрядится на величину UR5:

С1 = Iупр tвкл / UR5

- Величину R2 находим из постоянной времени заряда С1:

R2 = τ /С1,

где τ = 0,01 с (полупериод напряжения сети при f  = 50 Гц).

- Определяем напряжение на R4 и его величину. Разряд С1 через аналог динистора на VТ1 и VТ2 начинается при:

UR4 = UC1 + UБЭ VT1;

где UБЭ VT1 ≈ 0,4 В – падение напряжения на переходе база-эмиттер транзистора VT1.

- Ток резистора R4 должен быть в несколько десятков раз больше обратного тока коллектора VТ2. Последний обычно не превышает нескольких микроампер. Поэтому ток через R4 можно принять равным: IR4 = 1 мА.

Тогда

R4 = UR4 / IR4 = UR4 /10-3 = 1000 UR4.

- Находим величину R3:

R3 = (UСТ - UR4)/ IR4 = (UСТ - UR4) / 10-3,

где UСТ – напряжение стабилизации стабилитрона VD5, которое целесообразно выбрать в пределах (1,5…1,8)UR4.

- Определяем величину R1.

R1 = U2max /Iпотр,

где Iпотр = IR2 + IR4 + (ICTmin + ICTmax)/2;  ICTmin = 3 мА и ICTmax (из справочника) – максимальный токи стабилизации ICTmах стабилитрона VD5;    IR2 = UСТ/ R2;  U2max – амплитуда переменного напряжения с обмотки w2, которое должно быть в 2,5…3 раза больше напряжения UСТ.

- Диоды выпрямительного моста VD1-VD4 выбирают из условия:

ICP  > Iпотр / 2;    Uобр. max > U2max,

где ICP и Uобр.max – допустимый средний выпрямленный ток любого из диодов моста и максимальное допустимое обратное напряжение.

- Зная Iпотр и U2max, определить действующие значения тока и напряжения на обмотке w2, считая Iпотр средним значением переменного тока этой обмотки.

Действующее значение тока:  Iw2 = 1,11 Iпотр.

Действующее значение напряжения:  Uw2 = U2max /.

- По данным пункта 2 и 12 рассчитать трансформатор.

- Построить в масштабе кривую напряжения на нагрузке (угол открытия тиристоров α).

- Построить в масштабе кривую напряжения заряда конденсатора С1 при величине сопротивления R2 равном R2/2 (расчет переходного процесса: заряд конденсатора через резистор от источника постоянного напряжения, учесть при этом напряжение на R4).

Расчет управляемых тиристорных выпрямителей производится по методике расчета выпрямителей на диодах.

### 4.2. СХЕМЫ СИЛОВОЙ ЦЕПИ УПРАВЛЯЕМЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

## 5. РАСЧЕТ  ВЫПРЯМИТЕЛЯ  ИСТОЧНИКА  ПИТАНИЯ

Выпрямитель преобразует переменное напряжение, полученное от сетевого трансформатора, в постоянное. Точнее сказать, выпрямитель выдает не постоянное, а пульсирующее напряжение, которое потом сглаживают фильтром. Для преобразования служат нелинейные элементы, называемые вентилями, которые бывают электронными (электровакуумные диоды, кенотроны), ионными (газонаполненные лампы: тиратроны, газотроны), полупроводниковыми (полупроводниковые диоды и диодные сборки). Последние практически полностью вытеснили другие вентили.

В большинстве случаев для питания электронных схем применяют следующие выпрямители:

1) однополупериодные;

2) двухполупериодные.

Рассмотрим их при следующих предположениях: вентиль идеальный, т. е. его сопротивление при прохождении тока в прямом направлении равно нулю, а в обратном — бесконечно большое; нагрузка выпрямителя чисто активная.

### 5.1. ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ.

Его схема показана на рис. 5.1,а. Первичная обмотка трансформатора питания Т соединена с сетью, и напряжение U1 обычно составляет 220 В. Мгновенное напряжение на вторичной обмотке выразим формулой u2 = Um siп (t, положив начальный фазовый угол нулевым.

Под действием этого напряжения через вентиль  и нагрузку сопротивлением Rн протекает ток только во время положительных полупериодов напряжения u2. На нагрузке выделяется напряжение uH, форма которого показана на рис. 6,1,б. Отрицательный полупериод напряжения u2 не пропускается вентилем. Длительность полупериодов при частоте сети 50 Гц составляет 10 мс.

Среднее значение пульсирующего напряжения Uср = U0 = Um /π  в π раз меньше амплитуды подводимого к выпрямителю напряжения U2m.

Отметим, что U0 вдвое меньше среднего значения за полупериод, поскольку ток в нагрузку течет только в течение одного положительного полупериода.

Найдем соотношение между действующим напряжением вторичной обмотки трансформатора U2 и средним выпрямленным напряжением:

Максимальное обратное напряжение на вентиле во время отрицательного полупериода (когда вентиль закрыт) равно амплитудному значению напряжения вторичной обмотки Uобр.m = U2m = πU0. Заметим, что если параллельно нагрузке подключить конденсатор фильтра, то напряжение на нем будет оставаться и во время отрицательного полупериода, тогда обратное напряжение на вентиле возрастет. В пределе, когда емкость конденсатора фильтра и сопротивление нагрузки велики (ток нагрузки мал, и конденсатор не успевает разрядиться), напряжение U0 на выходе выпрямителя будет приближаться к амплитудному значению U2m, а максимальное обратное напряжение на вентиле — к  2U2m.

Действующее значение тока выпрямителя определяется как среднеквадратичное за период (напомним, что ток течет только в течение одного полупериода и интегрирование ведется от 0 до Т/2):

Таким  образом, амплитудное  значение тока вдвое больше действующего.

Среднее значение тока определяется так же, как было ранее определено среднее значение напряжения. Соотношение между средним и амплитудным значениями тока:

Icp = I2m /π.

Рассчитаем теперь мощность вторичной обмотки трансформатора Т, определив ее как произведение действующих значений напряжения и тока:

Оказывается, что мощность вторичной обмотки трансформатора должна почти в 3,5 раза превышать полезную мощность, отдаваемую выпрямителем. Это делает невыгодным применение однополупериодного выпрямителя на практике, поэтому их применяют редко, лишь в маломощных устройствах и в высоковольтных выпрямителях, рассчитанных на малый ток.

Габаритная мощность трансформатора (без учета КПД) равна полусумме мощностей первичной и вторичной обмоток. При Р1 = Р2:

Рг = 3,48 Р0.

### 5.2.  ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЕ  ВЫПРЯМИТЕЛИ

#### 5.2.1 Выпрямитель с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора.

Схема выпрямителя показана на рис. 6.2,а.  Каждый вентиль питается от своего участка симметричной вторичной обмотки трансформатора. Поскольку напряжения на крайних выводах вторичной обмотки одинаковы и  противофазны, этот выпрямитель иногда называют двухфазным. Напряжение на нагрузке этого выпрямителя — однополярное, кусочно-синусоидальное пульсирующее рис. 6,2,б. Таким же является и ток в нагрузке.

Среднее напряжение на нагрузке определяется формулой

Ucp = U0 = 2U2m/π.

Действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора (на ее одной половине)

Максимальное обратное напряжение каждого вентиля составит

Uобр.m  = 2U2m = π Ucp = π U0.

Аналогично определяется среднее значение тока в нагрузке за период

Действующее значение тока, протекающего через каждый вентиль, определяем как среднеквадратичное значение тока за период

I2 = IB = I2m/2.

Подставляя значение I2 для двухполупериодного выпрямителя, получаем:

I2 = IB = I2m /2 = π Icp/4 = π I0 /4.

На этот ток и следует рассчитывать диаметр провода вторичной обмотки. В нагрузке ток вдвое больше, поскольку токи двух вентилей суммируются.

Расчетную мощность вторичной обмотки трансформатора удается определить несколькими способами. Можно взять суммарное напряжение вторичной обмотки 2U2 и помножить на ток фазы I2. Поскольку  то

Можно также напряжение фазы U2 помножить на суммарный ток 2I2 или взять произведение напряжения фазы на ток фазы и результат удвоить. Во всех случаях мы получим один и тот же результат.

Далее определяют расчетную мощность первичной обмотки трансформатора Т, считая его КПД = 1:

P1 = U1I1 = U2I2.

При   и    получаем:

Поделим Р2 на Р1:

Р2/Р1 = 1,74/1,23 = 1,41.

Таким образом, вторичная обмотка должна быть рассчитана на мощность, в 1,4 раза большую, чем первичная.

Габаритная мощность трансформатора (без учета КПД) равна полусумме мощностей первичной и вторичной обмоток:

Рг = (Р1 + Р2)/2 = Р0 (1,23 + 1,74)/2 = 1,49 Р0.

Коэффициент пульсаций для двухполупериодного выпрямителя так же, как и для многофазных выпрямителей, находят по формуле КР = 2/(m2 - 1), где m — число импульсов тока в нагрузке за период. Для двухфазного выпрямителя m = 2 и КP = 2/3 или ≈ 7%.

#### 5.2.2. Однофазный мостовой выпрямитель

Его схема показана на рис. 5.3,а. Форма напряжения и тока в нагрузке совпадает с аналогичными формами для двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора (см. рис. 6.2,б). Хотя в этом выпрямителе только одна вторичная обмотка трансформатора (поэтому он и называется однофазным), в нагрузке выделяются обе полуволны тока, следовательно, выпрямитель двухполупериодный.

Среднее  и действующее напряжения на нагрузке определяют по тем же формулам, что и для двухполупериодного выпрямителя:

Обратное напряжение на вентилях определяют следующим образом:

Среднее значение тока соответствует выведенному для двухполупериодного выпрямителя:

Действующее значение тока через вентиль определяется формулой

IB = I2m /2 = π Icp /4 = π I0/4.

Действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора

.

Расчетная мощность вторичной обмотки трансформатора составит

=1,23Р0

Мощности первичной и вторичной обмоток для мостового выпрямителя равны. Коэффициент пульсаций такой же, как для предыдущей схемы.

Теперь определим условный КПД для каждого из трех рассмотренных выпрямителей, как отношение полезной мощности в нагрузке к расчетной мощности вторичной обмотки трансформатора.

Однополупериодный выпрямитель:

.

Выпрямитель с выводом средней точки трансформатора:

Однофазный мостовой выпрямитель:

Теперь видно, что наилучшие параметры у мостового выпрямителя, поэтому его широко применяют в устройствах малой и средней (до 1 кВт) мощности. Его достоинства: лучше используются обмотки трансформатора, обратное напряжение вентилей вдвое меньше, максимален условный КПД. К недостаткам мостового выпрямителя относится большое число вентилей.

## 7. РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ

### 7.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования одной системы переменного тока в другую систему, в частности имеющую другое напряжение и ток, но ту же частоту.

Как правило, простейший трансформатор имеет две изолированные обмотки, помещенные на стальном магнитопроводе. Обмотка, включённая в сеть источника электрической энергии, называется первичной, обмотка, от которой энергия подаётся к приёмнику − вторичной.

Обычно напряжения первичной и вторичной обмоток неодинаковы. Если первичное напряжение меньше вторичного, то трансформатор называется повышающим, если же первичное напряжение больше вторичного, то − понижающим. Любой трансформатор может быть использован и как повышающий, и как понижающий.

Протекающий  по  первичной  обмотке  переменный ток создает  в магнитопроводе сердечника переменный магнитный поток Ф. Этот поток сцеплен с обеими обмотками и вызывает в каждой из них переменную ЭДС. Поэтому вторичная обмотка может рассматриваться как источник переменного напряжения. Если вторичная цепь будет замкнута, то по ней потечет ток. Первичная активная мощность, потребляемая трансформатором из сети:

P1 = U1 · I1 · cos φ1.

Вторичная активная мощность, отдаваемая потребителю:

P2 = PН = U2 · I2 · cos φ2.

Если не учитывать потери в трансформаторе (КПД трансформаторов большой мощности 97-99%), то приближенно можно считать:

Р1 = Р2.

При обычной работе трансформаторов фазовые сдвиги первичной и вторичной цепей равны φ1 ≈ φ2, а напряжения первичной и вторичной обмоток мало отличаются от ЭДС этих обмоток, поэтому можно записать:

U1 · I1 ≈ U2 · I2      и     U1/ U2 ≈ I2 / I1 ≈ Е1 / Е2  = (1/ (2 = К,

где К - коэффициент трансформации трансформатора, показывает во сколько раз трансформатор повышает или понижает напряжение.

На каждом трансформаторе помещается табличка с указанием на них номинальных значений величин. К ним относятся: а) полная мощность, ВА или кВА; б) линейные напряжения, В или кВ; в) линейные токи при номинальной мощности; г) частота, Гц; д) число фаз; е) схема и группа соединений. Для однофазных трансформаторов ряд величин не указывается (в, д, е).

Рассмотрим конструктивное  выполнение  однофазных  трансформаторов наиболее используемых в практике.

### 7.2. МАГНИТОПРОВОДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ.

Для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопроводы трансформаторов низкой частоты навиваются из полос (рис.7.1 а и б) или набираются из пластин (рис.7.2,а и б), штампованных из электротехнической стали или железоникелевых сплавов. Применяют также магнитопроводы из ферритов.

Штампованные пластины чаще всего бывают Ш - и П - образной формы. Пластины П-образной формы используются в мощных трансформаторах. Наиболее распространенными являются Ш-образные пластины. 0бычная толщина пластин 0,5 или 0,35 мм. Если материал сердечника должен иметь толщину меньше 0,3 мм,  то сердечник изготовляют не из пластин, а из ленты.

Для уменьшения потерь в магнитопроводе на вихревые токи пластины изолируют тонким слоем лака или окисла. Чтобы ликвидировать зазор между пластинами и перемычками, магнитопроводы собирают в переплет.

По расположению обмоток на сердечнике различают стержневые (рис.7.3,а)  и броневые (рис.7.3,б)  трансформаторы. Те части  сердечника, на  которых  размещены о6мотки, называются стержнями,  те части, которые соединяют между собой стержни  и служат для замыкания магнитной цепи, называют ярмами. Пространства между стержнями и ярмами, через которое проходят обмотки, называются окнами сердечника.

Пластины сердечника после сборки стягиваются планками или уголками при помощи шпилек с гайками либо специальными обжимами. Стяжные планки, уголки или обжимки служат одновременно для крепления трансформатора на шасси.

Из полос электротехнической стали навивают  Ш-образные и тороидальные магнитопроводы.

Ш-образный и тороидальный витые магнитопроводы показаны на рис.7.1.

Самыми лучшими свойствами обладают тороидальные магнитопроводы, использование которых приводит к уменьшению уровня помех и взаимных связей в трансформаторах вследствие меньшего потока рассеяния. При одинаковых ампервитках индукция тороидальных магнитопроводов больше, чем в броневых и стержневых.  Это  позволяет  уменьшать  размеры  и вес трансформаторов.  В  трансформаторах  с  тороидальными магнитопроводами  лучше  условия  охлаждения  обмоток, поскольку  витки  распределяются  по  тороиду.  При  этом уменьшается длина витка, расходуется меньше провода и повышается КПД трансформатора.

Для высокочастотных трансформаторов рекомендуется выбирать сердечники из ферритов. Ферритами называют ферромагнетики на основе двойных окислов железа и одновалентных или двухвалентных металлов: никеля, цинка, марганца и др. Ферриты имеют  кристаллическую  структуру  и  относятся  к  числу полупроводников с электронной электропроводностью. Для сердечников  используют только магнитомягкие материалы. Конструкция ферритовых сердечников разнообразна, но чаще используют стержневые, кольцевые, броневые, Ш- и П-образные сердечники.

### 7.3. КАРКАСЫ.

Служат для наматывания обмотки трансформаторов, их прессуют из пластмасс, склеивают из электрокартона или собирают из отдельных деталей, изготовленных из гетинакса, прессшпана, текстолита или электрокартона. Иногда применяют бескаркасную намотку (на гильзу).

### 7.4. ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ.

Обмоткам трансформаторов придают преимущественно форму цилиндрических (круглых) катушек, концентрически нанизываемых на стержень магнитопровода. При такой  форме  обмотки  лучше  противостоят механическим усилиям, возникающим во время работы трансформатора.

В некоторых случаях применяют прямоугольные, овальные и другие формы. При малых токах обмотки наматывают из медного или алюминиевого изолированного провода круглого поперечного сечения, а при больших - прямоугольного сечения. В трансформаторах для малогабаритной аппаратуры используют провод с эмалевой изоляцией (ПЭЛ или ПЭВ). Обмотки высокого напряжения наматывают из провода с шелковой или эмалево-шелковой изоляцией (ПЭЛШО, ПЭЛШД). Между слоями обмотки помещают прокладки из лакоткани или тонкой бумаги (чаще изолируют только обмотки первичную и вторичную).

Порядок расположения обмоток на каркасе не имеет принципиального значения. В трансформаторах большой мощности (выше 1 кВА) ближе к стержню располагают обмотку низшего напряжения, так как её легче изолировать от магнитопровода. Для снижения стоимости и удобства перемотки маломощных трансформаторов обмотки из тонких проводов помещают ближе к магнитопроводу (тонкие провода дороже).

### 7.5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРОВ

Рассчитать трансформатор - это значит определить размеры магнитопровода, диаметры проводов и числа витков обмоток при известных трансформируемых напряжениях и мощностях.

Изменением размеров окна и сечения магнитопровода можно получить ряд вариантов конструкции одного и того же трансформатора. При изготовлении трансформаторов в расчете часто приходится исходить из наличия имеющегося магнитопровода или пластин для его сборки.

#### 7.5.1. Типовой расчет сетевого трансформатора

Исходные данные для расчёта: U1; U2 − напряжения первичной и вторичной обмоток; Р2 − мощность вторичной обмотки, т.е. мощность нагрузки.

Таблица 7.1

| Мощность трансформатора S1, B·A | Амплитуда магнитной индукции в сердечнике Вm, Тл | КПД η, % | Плотность тока в обмотках δ, А/мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ≤10 | 1,1 | 82 | 4,8 |
| 20 | 1,25 | 85 | 3,9 |
| 40 | 1,35 | 87 | 3,2 |
| 70 | 1,45 | 89 | 2,8 |
| 100 | 1,35 | 91 | 2,5 |
| 200 | 1,25 | 93 | 2,0 |
| 400 | 1,15 | 95 | 1,6 |
| 700 | 1,10 | 96 | 1,3 |
| 1000 | 1,05 | 96 | 1,2 |

#### 7.5.2. Расчет однофазного трансформатора с учетом частоты напряжения сети

В основу расчета положен геометрический фактор Гф − это произведение площади окна сердечника Qo, на площадь сечения сердечника (стержня) - Qc,  т. e. Qo·Qc. Исходными данными являются первичное и вторичное напряжения (U1; U2) и мощность вторичной обмотки (Р2).

1. Определение расчетного геометрического фактора:

Гфрасч. = (Qо·Qc)расч. = Р2 · 102/(2 η f·σ·δ·Bm)  см4,

где Р2 = РН  – мощность, потребляемая нагрузкой трансформатора; η – КПД трансформатора из табл.7.1; f - частота, Гц;  σ = 0,3 - коэффициент заполнения окна медью; δ - плотность тока в обмотке (δ = 1...5 А/мм2. При f = 50 Гц δ берут из табл.7.1. Чем выше частота тока, тем меньше плотность тока. Для импульсных токов с большой скважностью δ = 1 А/мм2 и менее); Вm - максимальное значение индукции в сердечнике (для трансформаторной стали Вm из табл.7.1).

2. По величине Гфрасч. из табл.П.1 (Приложение 1) путём перемножения Qо на Qc  подбирается  сердечник трансформатора, таким образом, чтобы:

Гфреальное ≥ Гфрасчет.

Из марки выбранного сердечника выписываются величины «y1» и «у», которые проверяют на соотношение:

у1/ у = 1...2

3.   Расчет числа витков обмоток:

(1 =  U1104/(4,44 f QсBm)

(2 =  U2104/(4,44 f QсBm)

4. Выбор проводов обмоток.

4.1. Расчёт тока обмоток:

I1 = P1/U1;     I2 = P2/U2

4.2. Расчёт сечения проводов обмоток:

Sпр.1 = I1/δ;     Sпр.2 = I2/δ,

где δ − плотность тока, выбранная в пункте 1.

4.3. Расчёт диаметра проводов обмоток:

;      .

Из стандартного ряда выбирают провод с ближайшим диаметром (табл.П.2, Приложение 2), ориентируясь в сторону увеличения и выписывают расшифровку марки провода и его паспортные данные.

5. Проверка заполняемости окна сердечника медью.

((1 S'пр1 + (2 S'пр2  + ...)/0,3 ≤ Qореальное,

где  (1;  (2 - числа витков и  S'np1 ≥ Sпр.1,  S'np2 ≥ Sпр.2 - площади сечения проводов первичной и вторичной обмоток. Выбирают по стандартному ряду (табл.П.2, Приложение 2)  в соответствии с выбранными диаметрами.

Если это условие выполняется, то данный сердечник можно использовать для трансформатора.

## 8. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Броневой сердечник составляют из двух стержневых, размеры которых представлены в Приложении 1, Таблица П.1.

### Приложение 1

Таблица П.1

##### Магнитопроводы типа ПЛ  (П-образный, ленточный)

| Типоразмер магнитопровода | а, мм | y1, мм | b, мм | h, мм | SC, см2 | SОК , см | SC SОК , см4 | lCP, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛ6,5х12г5x8 | 6,5 | 12,5 | 8 | 8 | 0,813 | 0,64 | 0,5203 | 5,2 |
| ПЛ6,5х12,5х10 |  |  |  | 10 |  | 0,8 | 0,6504 | 5,6 |
| ПЛ6,5х12,5х12,5 |  |  |  | 12,5 |  | 1 | 0,813 | 6,1 |
| ПЛ6,5х12,5х16 |  |  |  | 16 |  | 1,28 | 1,0406 | 6,8 |
| ПЛ8х12,5х12,5 | 8 | 12,5 | 10 | 12,5 | 1 | 1,25 | 1;25 | 7 |
| ПЛ8х12,5х16 |  |  |  | 16 |  | 1,6 | 1,6 | 7,7 |
| ПЛ8х12,5х20 |  |  |  | 20 |  | 2 | 2 | 8,5 |
| ПЛ8х12,5х25 |  |  |  | 25 |  | 2,5 | 2,5 | 9,5 |
| ПЛ10х12,5x20 | 10 | 12,5 | 12,5 | 20 | 1,25 | 2,5 | 3,125 | 9,6 |
| ПЛ10х12,5х25 |  |  |  | 25 |  | 3,12 | 3,9 | 10,6 |
| ПЛ10х12,5х32 |  |  |  | 32 |  | 4 | 5 | 12 |
| ПЛ10х12,5х40 |  |  |  | 40 |  | 6,25 | 7,812 | 13,6 |
| ПЛ12,5х16х25 | 12,5 | 16 | 16 | 25 | 2 | 4 | 8 | 12,1 |
| ПЛ12,5х1бх32 |  |  |  | 32 |  | 5,12 | 10,24 | 13,5 |
| ПЛ12,5х16х40 |  |  |  | 40 |  | 6,4 | 12,8 | 15,1 |
| ПЛ12,5х16х50 |  |  |  | 50 |  | 8 [ | 16 | 17,1 |
| ПЛ12,5х25х32 | 12,5 | 25 | 20 | 32 | 3,125 | 6,4 | 20 | 14,3 |
| ПЛ12,5х25х40 |  |  |  | 40 |  | 8 | 25 | 15,9 |
| ПЛ12,5х25х50 |  |  |  | 50 |  | 10 | 31,25 | 17,9 |
| ПЛ12,5х25х60 |  |  |  | 60 |  | 12 | 37,5 | 19",9 |
| ПЛ16х32х40 | 16 | 32 | 25 | 40 | 5,12 | 10 | 51,2 | 14 |
| ПЛ16х32х50 |  |  |  | 50 |  | 12,5 | 64 | 20 |
| ПЛ16х32х65 |  |  |  | 65 |  | 16,25 | 83,2 | 23 |
| ПЛ16х32х80 |  |  |  | 80 |  | 20 | 102,4 | 26 |
| ПЛ20х40х50 | 20 | 40 | 32 | 50 | 8 | 16 | 128 | 22,6 |
| ПЛ20х40х60 |  |  |  | 60 |  | 19,2 | 153,6 | 24,6 |
| ПЛ20х40х80 |  |  |  | 80 |  | 25,6 | 204,8 | 28,7 |
| ПЛ20х40хЮ0 |  |  |  | 100 |  | 32 | 256 | 32,7 |
| ПЛ25х50х65 | 25 | 50 | 40 | 65 | 12,5 | 26 | 325 | 28,8 |
| ПЛ25х50х80 |  |  |  | 80 |  | 32 | 400 | 31,8 |
| ПЛ25х50х100 |  |  |  | 100 |  | 40 | 500 | 35,8 |
| ПЛ25х50х120 |  |  |  | 120 |  | 48 | 600 | 39,8 |
| ПЛ32х64х80 | 32 | 64 | 50 | 80 | 20,48 | 40 | 819,2 | 36 |
| ПЛ32х64х100 |  |  |  | 100 |  | 50 | 1024 | 40 |
| ПЛ32х64х130 |  |  |  | 130 |  | 65 | 1331,2 | 46 |
| ПЛ32х64х160 |  |  |  | 160 |  | 80 | 1638,4 | 52 |
| ПЛ40х80х100 | 40 | 80 | 64 | 100 | 32 | 64 | 2048 | 45,4 |
| ПЛ40х80х120 |  |  |  | 120 |  | 76,8 | 2457,6 | 49,4 |
| ПЛ40х80х160 |  |  |  | 160 |  | 102,4 | 3276,8 | 57,4 |
| ПЛ40х80х200 |  |  |  | 200 |  | 128 | 4096 | 65,4 |

### Приложение 2

Таблица  П. 2

##### Основные данные обмоточных проводов

| Диаметр без изоляции, мм | Сечение меди, мм2 | Сопротивление 1 м при 20 оС, Ом | Допустимая нагрузка при плотности тока 2 А/мм2, А | ПЭЛ, ПЭТ | ПЭЛШО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр с изоляцией, мм | Вес 100 м с изоляцией, г | Диаметр с изоляцией, мм | Вес 100 м с изоляцией, г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,05 | 0,002 | 9,29 | 0,004 | 0,06 | 1,8 | 0,11 | 2,56 |
| 0,06 | 0,003 | 6,44 | 0,0057 | 0,07 | 2,6 | 0,12 | 3,4 |
| 0.07 | 0,004 | 4,73 | 0.0077 | 0,08 | 3,5 | 0,13 | 4,55 |
| 0,08 | 0,005 | 3,63 | 0,0101 | 0,09 | 4,6 | 0,140 | 5.70 |
| 0,09 | 0,006 | 2,86 | 0,0127 | 0,1 | 5,8 | 0,15 | 7,02 |
| 0,1 | 0,008 | 2,23 | 0,0157 | 0,115 | 7.3 | 0,165 | 8,9 |
| 0,11 | 0,01 | 1,85 | 0,019 | 0,125 | 8,8 | 0,175 | 10.50 |
| 0,12 | 0,011 | 1,55 | 0,0226 | 0,135 | 10,4 | 0.185 | 12,3 |
| 0,13 | 0,013 | 0,32 | 0,0266 | 0,145 | 12,1 | 0,195 | 14,1 |
| 0,14 | 0,015 | 1,14 | 0,0308 | 0,155 | 14 | 0,205 | 16,1 |
| 0,15 | 0,018 | 0.990 | 0,0354 | 0,165 | 15,2 | 0,215 | 18,4 |
| 0,16 | 0,02 | 0,873 | 0,0402 | 0,175 | 18,3 | 0,225 | 20,6 |
| 0,17 | 0,023 | 0,773 | 0,0454 | 0,185 | 20,6 | 0,235 | 23 |
| 0,18 | 0,026 | 0,688 | 0,051 | 0,195 | 23,1 | 0,245 | 25,6 |
| 0,19 | 0,028 | 0,618 | 0,0568 | 0,205 | 25,8 | 0,255 | 28,4 |
| 0,2 | 0,031 | 0,558 | 0,0628 | 0,215 | 28,5 | 0,28 | 31,2 |
| 0,21 | 0,035 | 0,507 | 0,0692 | 0,23 | 31,6 | 0,29 | 34,6 |
| 0,23 | 0,042 | 0,423 | 0,0832 | 0,25 | 37,8 | 0,31 | 41 |
| 0,25 | 0,049 | 0,357 | 0.0982 | 0,27 | 44,5 | 0,33 | 48 |
| 0,27 | 0,057 | 0,306 | 0.1150 | 0,295 | 52,1 | 0,355 | 56 |
| 0,29 | 0,066 | 0,266 | 0,132 | 0,315 | 60,1 | 0,375 | 64,1 |
| 0,31 | 0,076 | 0,233 | 0,151 | 0,34 | 68,8 | 0,4 | 73,3 |
| 0,33 | 0,086 | 0.205 | 0,171 | 0,36 | 77,8 | 0,42 | 82,6 |
| 0,35 | 0,096 | 0,182 | 0,192 | 0.380 | 87,4 | 0,44 | 92,4 |
| 0,38 | 0,113 | 0,155 | 0,226 | 0,41 | 103 | 0,47 | 108,4 |
| 0,41 | 0,132 | 0,133 | 0,264 | 0,44 | 120 | 0,505 | 126,2 |
| 0,44 | 0,152 | 0,115 | 0,304 | 0,475 | 138 | 0,535 | 144,5 |
| 0,47 | 0,174 | 0,101 | 0,346 | 0,505 | 157 | 0,565 | 164 |
| 0,49 | 0,189 | 0,093 | 0,378 | 0.525 | 171 | 0,585 | 178 |
| 0,51 | 0,204 | 0,086 | 0,408 | 0,545 | 185 | 0,61 | 192,9 |
| 0,55 | 0,238 | 0,074 | 0,476 | 0,59 | 215 | 0,65 | 222,2 |
| 0,59 | 0,273 | 0,064 | 0,547 | 0,63 | 247 | 0,69 | 256,1 |
| 0,64 | 0,322 | 0,055 | 0,644 | 0,68 | 291 | 0,74 | 301,2 |
| 0,69 | 0,374 | 0,047 | 0,748 | 0,73 | 342 | 0,79 | 352.80 |
| 0,74 | 0,43 | 0,041 | 0,86 | 0,79 | 389 | 0,85 | 400,6 |
| 0,8 | 0,503 | 0,035 | 1,005 | 0,85 | 445 | 0,91 | 461,8 |
| 0,86 | 0.5809 | 0,03 | 1,16 | 0,91 | 524 | 0,97 | 537,9 |
| 0,93 | 0,679 | 0,026 | 1,36 | 0,96 | 612 | 1,04 | 627,3 |
| 1 | 0,785 | 0,022 | 1,57 | 1,05 | 707 | 1,12 | 723,6 |
| 1,08 | 0,9161 | 0,019 | 1,83 | 1,14 | 826 | 1,2 | 943,5 |
| 1,16 | 1,0568 | 0.0166 | 2,114 | 1,22 | 922 | 1,28 | 970,9 |
| 1,2 | 1,131 | 0,016 | 2,26 | 1,26 | 1022 | 1,32 | 1038 |
| 1,25 | 1,227 | 0,014 | 2,45 | 1,31 | 1105 | 1,37 | 1125 |
| 1,35 | 1.4314 | 0,012 | 2,86 | 1,41 | 1288 | 1,47 | 1309 |
| 1,45 | 1,651 | 0,011 | 3,3 | 1,51 | 1486 | 1,57 | 1508 |
| 1,56 | 1,911 | 0,009 | 3,822 | 1,62 | 1712 | 1,715 | — |
| 1,68 | 2,217 | 0,008 | 4,433 | 1,74 | 1992 | 1,835 | — |
| 1,81 | 2,573 | 0,007 | 5,146 | 1,87 | 2310 | 1,965 | — |
| 1,95 | 2,987 | 0,006 | 5,98 | 2,01 | 2680 | 2,106 | — |
| 2,02 | 3,205 | 0,006 | 6,409 | 2,08 | 2875 | 2,175 | — |
| 2,1 | 3,464 | 0,005 | 6,92 | 2,16 | 3110 | 2,255 | — |
| 2,26 | 4,012 | 0,004 | 8,023 | 2,32 | 3603 | — | — |
| 2,44 | 4,676 | 0,004 | 9,352 | 2,5 | 4210 | — | — |

### Приложение 3

Таблица П.3

##### Характеристика изоляции обмоточных проводов

| Марка провода | Характеристика изоляции | Диаметр медной жилы, мм |
| --- | --- | --- |
| ПЭЛ | Лакостойкая эмаль | 0,03—2,44 |
| ПЭТ | Эмалевая повышенной стойкости | 0,1—5,2 |
| ПЭЛШО | Лакостойкая эмаль (утолщенный слой) и один слой обмотки из натурального шелка | 0,05—2,1 |

### Приложение 4

### Параметры основных элементов, применяемых в проектируемых устройствах.

##### Параметры транзисторов

| Тип прибора | IК.MAX, А | UК.Э.MАХ, В | РК.МАХ, Вт | h21Э | f, МГц | UНАС, В | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КТ203Б | 0,01 | 30 | 0,15 | 30…150 | 5 | 1 | p-n-p |
| П307Б | 0,015 | 80 | 0,25 | 50…150 | 20 | 0,5 | n-p-n |
| КТ206А | 0,02 | 20 | 0,015 | 20…90 | 10 | 0,5 | n-p-n |
| MП101 | 0,02 | 20 | 0,15 | 10…25 | 0,5 | 0,5 | n-p-n |
| КТ3126А | 0,02 | 20 | 0,15 | 25...150 | 0,6 | 0,5 | p-n-p |
| КТ3127А | 0,02 | 20 | 0,1 | 25…150 | 0,6 | 0,5 | p-n-p |
| КТС3103А | 0,02 | 15 | 0,3 | 40…200 | 600 | 0,6 | n-p-n |
| ГТ109Д | 0,02 | 6 | 0,03 | 20…70 | 3 | 0,5 | p-n-p |
| КТ201Г | 0,03 | 10 | 0,15 | 70…210 | 10 | 0,5 | n-p-n |
| КТ312В | 0,03 | 20 | 0,22 | 50…280 | 120 | 0,8 | n-p-n |
| КТ601А | 0,03 | 100 | 0,5 | 16 | 40 | 0,3 | n-p-n |
| КТ306А | 0,03 | 10 | 0,15 | 20…60 | 300 | 0,3 | n-p-n |
| КТ312А | 0,03 | 20 | 0,22 | 10…100 | 80 | 0,8 | n-p-n |
| КТ315Ж | 0,05 | 15 | 0,1 | 30…250 | 150 | 0,5 | n-p-n |
| КТ315И | 0,05 | 60 | 0,1 | 30 | 250 | 0,9 | n-p-n |
| КТ340А | 0,05 | 15 | 0,15 | 100…150 | 300 | 0,2 | n-p-n |
| КТ342А | 0,05 | 10 | 0,25 | 100…1000 | 300 | 0,1 | n-p-n |
| ГТ108Б | 0,05 | 15 | 0,075 | 60…130 | 1 | 0,5 | p-n-p |
| КТ104Б | 0,05 | 15 | 0,15 | 20…80 | 5 | 0,5 | p-n-p |
| ГТ308А | 0,05 | 15 | 0,15 | 20…75 | 120 | 1,2 | p-n-p |
| КТ350А | 0,06 | 15 | 0,3 | 20…200 | 100 | 0,4 | n-p-n |
| КТ3107Л | 0,1 | 20 | 0,3 | 380…800 | 200 | 0,5 | p-n-p |
| КТ3129 | 0,1 | 20 | 0,15 | 80…250 | 200 | 0,5 | p-n-p |
| КТ315А | 0,1 | 25 | 0,15 | 20…90 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ315Б | 0,1 | 20 | 0,15 | 50…350 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ315В | 0,1 | 40 | 0,15 | 20…90 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ315Г | 0,1 | 35 | 0,15 | 50…350 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ315Д | 0,1 | 40 | 0,15 | 20…90 | 250 | 1 | n-p-n |
| КТ315Е | 0,1 | 35 | 0,15 | 50…350 | 250 | 1 | n-p-n |
| КТ315Н | 0,1 | 20 | 0,15 | 50…350 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ315Р | 0,1 | 35 | 0,15 | 150…350 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ375А | 0,1 | 60 | 0,2 | 10…100 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ375Б | 0,1 | 30 | 0,2 | 50...280 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| КТ3102Б | 0,1 | 50 | 0,25 | 200…500 | 0,2 | 0,7 | n-p-n |
| КТ315Б | 0,1 | 20 | 0,15 | 50…350 | 250 | 0,4 | n-p-n |
| ГТ125Г | 0,1 | 30 | 0,15 | 70…140 | 1 | 0,3 | p-n-p |
| КТ3107В | 0,1 | 20 | 0,3 | 120..220 | 200 | 0,5 | p-n-p |
| КТ605Б | 0,1 | 250 | 0,4 | 30…120 | 40 | 8 | n-p-n |
| КТ632Б | 0,1 | 100 | 0,5 | 30 | 200 | 0,8 | p-n-p |
| КТ502Е | 0,15 | 80 | 0,35 | 40…120 | 5 | 0,6 | p-n-p |
| КТ503Е | 0,15 | 80 | 0,35 | 40…120 | 5 | 0,6 | n-p-n |
| КТ208Д | 0,15 | 30 | 0,2 | 40…120 | 5 | 0,4 | p-n-p |
| КТ503Г | 0,15 | 40 | 0,35 | 80…240 | 5 | 0,5 | n-p-n |
| КТ502Е | 0,15 | 90 | 0,35 | 40…120 | 5 | 0,5 | p-n-p |
| КТ604АМ | 0,2 | 250 | 3 | 10…40 | 30 | 8 | n-p-n |
| ГТ321Е | 0,2 | 30 | 0,16 | 80…200 | 60 | 1 | p-n-p |
| КТ369А | 0,25 | 45 | 0,05 | 20…100 | 200 | 0,8 | n-p-n |
| КТ209Е | 0,3 | 30 | 0,2 | 80…240 | 5 | 0,5 | p-n-p |
| КТ209М | 0,3 | 60 | 0,2 | 40…120 | 5 | 0,4 | p-n-p |
| КТ645А | 0,3 | 50 | 0,5 | 20…200 | 200 | 0,5 | n-p-n |
| КТ385А | 0,3 | 40 | 0,3 | 20…200 | 200 | 0,8 | n-p-n |
| КТ209В | 0,3 | 15 | 0,2 | 80…240 | 5 | 0,4 | p-n-p |
| КТ603А | 0,3 | 30 | 0,5 | 10…80 | 200 | 1 | n-p-n |
| КТ501Л | 0,3 | 60 | 0,35 | 20…60 | 5 | 0,5 | p-n-p |
| КТ661А | 0,3 | 60 | 0,4 | 100…300 | 200 | 0,4 | p-n-p |
| КТ313В2 | 0,35 | 45 | 0,3 | 200…520 | 200 | 0,5 | p-n-p |
| КТ3117А | 0,4 | 50 | 0,3 | 40…200 | 200 | 0,5 | n-p-n |
| КТ3117А | 0,4 | 50 | 0,25 | 40…200 | 200 | 0,6 | n-p-n |
| КТ608А | 0,4 | 60 | 0,5 | 40…160 | 200 | 1 | n-p-n |
| КТ626Д | 0,5 | 20 | 6,5 | 40…250 | 45 | 1 | p-n-p |
| КТ807А | 0,5 | 70 | 60 | 20…125 | 10 | 2 | n-p-n |
| ГТ404В | 0,5 | 40 | 0,6 | 30…80 | 1 | 0,4 | n-p-n |
| ГТ402Ж | 0,5 | 40 | 0,6 | 30…80 | 1 | 0,3 | p-n-p |
| КТ644В | 0,6 | 40 | 1 | 40…120 | 200 | 0,4 | p-n-p |
| КТ904А | 0,8 | 40 | 5 | 10…60 | 350 | 0,6 | n-p-n |
| КТ660А | 0,8 | 45 | 0,5 | 110…220 | 200 | 0,05 | n-p-n |
| КТ826Б | 1 | 600 | 15 | 10…120 | 6 | 2,5 | n-p-n |
| КТ503А | 1 | 350 | 1 | 15…100 | 20 | 0,5 | n-p-n |
| КТ683А | 1 | 150 | 0,5 | 40…120 | 50 | 0,45 | n-p-n |
| КТ826Б | 1 | 600 | 15 | 10…120 | 2 | 0,1 | n-p-n |
| ГТ403Ж | 1,25 | 80 | 4 | 20…60 | 0,008 | 0,5 | p-n-p |
| КТ814Г | 1,5 | 80 | 10 | 30 | 3 | 0,6 | p-n-p |
| КТ639Г | 1,5 | 60 | 1 | 40…100 | 80 | 0,5 | p-n-p |
| КТ814В | 1,5 | 60 | 10 | 40 | 3 | 0,6 | p-n-p |
| КТ851Б | 2 | 250 | 25 | 20…200 | 20 | 1 | p-n-p |
| КТ887А | 2 | 600 | 75 | 20…120 | 15 | 1,4 | p-n-p |
| КТ932А | 2 | 80 | 20 | 5…80 | 80 | 1,5 | p-n-p |
| КТ804Б | 2,5 | 400 | 15 | 10…100 | 5 | 1 | n-p-n |
| КТ817А | 3 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0,6 | n-p-n |
| КТ835А | 3 | 30 | 30 | 10…100 | 3 | 2,5 | p-n-p |
| КТ816Г | 3 | 80 | 25 | 25 | 3 | 0,6 | p-n-p |
| ГТ703Б | 3,5 | 40 | 15 | 20…45 | 0,01 | 0,6 | p-n-p |
| ГТ705Г | 3,5 | 30 | 15 | 50…100 | 1,5 | 5 | n-p-n |
| КТ962В | 4 | 50 | 66 | 20…200 | 750 | 1 | n-p-n |
| КТ805АМ | 5 | 160 | 30 | 15 | 20 | 2,5 | n-p-n |
| КТ828А | 5 | 700 | 50 | 2,25 | 4 | 3 | n-p-n |
| КТ805АМ | 5 | 160 | 30 | 15 | 60 | 2 | n-p-n |
| КТ837А | 7,5 | 60 | 30 | 10…40 | 5 | 2,5 | p-n-p |
| ГТ217Г | 7,5 | 60 | 24 | 15…40 | 0,1 | 1 | p-n-p |
| КТ812В | 8 | 350 | 50 | 10…125 | 5 | 2,5 | n-p-n |
| КТ808ВМ | 10 | 80 | 60 | 20…125 | 10 | 2 | n-p-n |
| КТ819ГМ | 10 | 80 | 60 | 12 | 3 | 2 | n-p-n |
| ГТ804Б | 10 | 140 | 15 | 20…150 | 10 | 0,5 | p-n-p |
| КТ803А | 10 | 60 | 30 | 10…70 | 5 | 5 | n-p-n |
| КТ908Б | 10 | 60 | 50 | 20 | 50 | 4 | n-p-n |
| КТ818ВМ | 15 | 60 | 100 | 20 | 3 | 1 | p-n-p |
| КТ819БМ | 15 | 40 | 100 | 20 | 1 | 5 | n-p-n |
| КТ827В | 20 | 60 | 125 | 750…18000 | 4 | 2 | n-p-n |

##### Тиристоры

| Тип прибора | Средний выпрямленный прямой ток, Iпр., А | Максимальное обратное напряжение, Uобр. мах, В | Ток управления, Iу, мА | Время включения, tвкл.мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КУ109А | 1 | 50 | 100 | 1 |
| КУ201Б | 2 | 25 | 50 | 2 |
| КУ220(Г, Д) | 4 | 50 | 4 | 0,3 |
| КУ202М | 10 | 300 | 100 | 10 |
| Т25 | 25 | 50…1200 | 200 | 10 |
| Т132-40-1 | 40 | 100 | 110 | 10 |
| Т50 | 50 | 50…1200 | 300 | 10 |
| Т100 | 100 | 50…1200 | 300 | 10 |

##### Параметры диодов

| Тип прибора | Средний выпрямленный прямой ток Iпр., А | Максимальное обратное напряжение Uобр. мах, В | fр, кГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Д10А | 0,016 | 10 | 150 |
| ГД107А | 0,02 | 15 | 50 |
| ГД402Б | 0,03 | 15 | 50 |
| Д104 | 0,03 | 100 | 150 |
| КД401Б | 0,03 | 75 | 150 |
| Д206 | 0,1 | 100 | 1 |
| Д207 | 0,1 | 200 | 1 |
| Д208 | 0,1 | 300 | 1 |
| КД102Б | 0,1 | 300 | 4 |
| КД103А | 0,1 | 50 | 20 |
| 2Д237В | 0,3 | 100 | 300 |
| Д7Ж | 0,3 | 400 | 2,4 |
| КД105Г | 0,3 | 800 | 4 |
| КД106А | 0,3 | 100 | 30 |
| Д202 | 0,4 | 100 | 1,2 |
| Д203 | 0,4 | 200 | 1,2 |
| Д204 | 0,4 | 300 | 1,2 |
| Д205 | 0,4 | 400 | 1,2 |
| Д302 | 1 | 200 | 5 |
| КД226Д | 2 | 600 | 50 |
| Д303 | 3 | 150 | 5 |
| КД130АС | 3 | 50 | 200 |
| КД248В | 3 | 800 | 100 |
| Д245Б | 5 | 300 | 1,1 |
| Д304 | 5 | 100 | 5 |
| КД202Ж | 5 | 140 | 1,2 |
| 2Д231Б | 10 | 200 | 200 |
| В10 | 10 | 100…1000 | 1 |
| Д214А | 10 | 100 | 1,1 |
| Д215А | 10 | 200 | 1,1 |
| Д245 | 10 | 300 | 1,1 |
| Д305 | 10 | 50 | 5 |
| КД203А | 10 | 420 | 1 |
| КД213В | 10 | 200 | 100 |
| 2Д239А | 20 | 100 | 500 |
| КД2999А | 20 | 250 | 100 |
| В25 | 25 | 100…1000 | 1 |
| 2Д252Б | 30 | 80 | 200 |
| КД2997Б | 30 | 200 | 100 |
| В50 | 50 | 100…1000 | 1 |
| В100 | 100 | 100…1000 | 1 |

##### Параметры  стабилитронов

| Тип | Напряжение стабилизации UCT, В | Максимальный ток стабилизации ICT, мА | Дифференциальное сопротивление, RД, Ом | Температурный коэффициент напряжения, % / град. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КС133А | 3,3 | 81 | 65 | — |
| КС139А | 3,9 | 70 | 60 | — |
| Д815И | 4,7 | 1400 | 0,9 | 0,056 |
| КС147А | 4,7 | 58 | 56 | — |
| Д815А | 5,6 | 1400 | 0,9 | 0,056 |
| КС 156 А | 5,6 | 55 | 46 | 0,05 |
| Д815Б | 6,8 | 1150 | 1,2 | 0,062 |
| КС168А | 6,8 | 45 | 28 | 0,06 |
| Д815В | 8,2 | 950 | 1,5 | 0,088 |
| Д818А | 9 | 33 | 25 | 0,02 |
| Д818Б | 9 | 33 | 25 | 0,02 |
| Д818В | 9 | 33 | 25 | ±0,01 |
| Д818Г | 9 | 33 | 25 | ±0,005 |
| Д818Д | 9 | 33 | 25 | ±0,002 |
| Д818Е | 9 | 33 | 25 | ±0,001 |
| Д815Г | 10 | 800 | 2,7 | 0,1 |
| Д815Д | 12 | 650 | 3 | 0,11 |
| Д815Е | 15 | 550 | 3,8 | 0,13 |
| Д815Ж | 18 | 450 | 4,5 | 0,14 |
| Д816А | 22 | 230 | 10 | 0,15 |
| Д816Б | 27 | 180 | 12 | 0,15 |
| Д816В | 33 | 150 | 15 | 0,15 |
| Д816Г | 39 | 130 | 18 | 0,15 |
| Д816Д | 47 | 130 | 22 | 0,15 |
| Д817А | 56 | 90 | 52 | 0,18 |
| Д817Б | 68 | 75 | 60 | 0,18 |
| Д817В | 82 | 60 | 67 | 0,18 |
| Д817Г | 100 | 50 | 75 | 0,18 |
| КС620А | 120 | 42 | 150 | 0,2 |
| KС630A | 130 | 38 | 180 | 0,2 |
| КС650А | 150 | 33 | 255 | 0,2 |
| КС680А | 180 | 28 | 330 | 0,2 |
| Д8П | 10-12 | 23 | 15 | — |
| Д814Г | 10—12 | 29 | 15 | 0,095 |
| Д813 | 11,5—14 | 20 | 18 | — |
| Д814Д | 11,5—14 | 24 | 18 | 0,095 |
| Д814А | 7-8,5 | 40 | 6 | 0,07 |
| Д808 | 7—8,5 | 33 | 6 | — |
| Д809 | 8—9,5 | 29 | 10 | — |
| Д814Б | 8—9,5 | 36 | 10 | 0,08 |
| Д810 | 9—10,5 | 26 | 12 | — |
| Д814В | 9—10,5 | 32 | 12 | 0,09 |

##### Номинальный ряд резисторов

| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 |
| 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 |

##### Буквенные коды элементов

| Первая буква кода (обязательная) | Группа видов элементов | Примеры видов элементов | Двухбуквенный код |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Устройства (общее обозначение) | Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры |  |
| В | Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения | Громкоговоритель | ВА |
|  |  | Магнитострикционный элемент | ВВ |
|  |  | Детектор ионизирующих излучений | BD |
|  |  | Сельсин-приемник | BE |
|  |  | Телефон (капсюль) | BF |
|  |  | Сельсин-датчик | ВС |
|  |  | Тепловой датчик | ВК |
|  |  | Фотоэлемент | BL |
|  |  | Микрофон | ВМ |
|  |  | Датчик давления | ВР |
|  |  | Пьезоэлемент | BQ |
|  |  | Датчик частоты вращения (тахогенератор) | BR |
|  |  | Звукосниматель | BS |
|  |  | Датчик скорости | BV |
| С | Конденсаторы |  |  |
| D | Схемы интегральные, микросборки | Схема интегральная аналоговая | DA |
|  |  | Схема интегральная цифровая, логический элемент | DD |
|  |  | Устройства хранения информации | DS |
|  |  | Устройство задержки | DT |
| Е | Элементы разные (осветительные устройства, нагревательные элементы) | Нагревательный элемент | ЕК |
|  |  | Лампа осветительная | EL |
|  |  | Пиропатрон | ЕТ |
| F | Разрядники, предохранители, устройства защитные | Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия | FA |
|  |  | Дискретный элемент защиты по току инерционного действия | FP |
|  |  | Предохранитель плавкий | FU |
|  |  | Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник | FV |
| G | Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы | Батарея | GB |
| H | Устройства индикационные и сигнальные | Прибор звуковой сигнализации | НА |
|  |  | Индикатор символьный | HG |
|  |  | Прибор световой сигнализации | HL |
| К | Реле, контакторы, пускатели | Реле токовое | КА |
|  |  | Реле указательное | КН |
|  |  | Реле электротепловое | КК |
|  |  | Пускатель | КМ |
|  |  | Реле времени | КТ |
|  |  | Реле напряжения | KV |
| L | Катушки индуктивности, дроссели | Дроссель люминесцентного освещения | LL |
| М | Двигатели постоянного и переменного тока |  |  |
| Р | Приборы, измерительное оборудование. | Амперметр | РА |
|  |  | Счетчик импульсов | PC |
|  | Примечание. | Частотомер | PF |
|  | Сочетание РЕ применять не допускается. | Счетчик активной энергии | PI |
|  |  | Счетчик реактивной энергии | РК |
|  |  | Омметр | PR |
|  |  | Регистрирующий прибор | PS |
|  |  | Часы, измеритель времени действия | РТ |
|  |  | Вольтметр | PV |
|  |  | Ваттметр | PW |
| Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т. д.) | Выключатель автоматический | QF |
|  |  | Короткозамыкатель | QK |
|  |  | Разъединитель | QS |
| R | Резисторы | Терморезистор | RK |
|  |  | Потенциометр | RP |
|  |  | Шунт измерительный | RS |
|  |  | Варистор | RU |
| S | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных. Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей | Выключатель или переключатель | SA |
|  |  | Выключатель кнопочный | SB |
|  |  | Выключатель автоматический | SF |
|  |  | Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: |  |
|  |  | уровня; | SL |
|  |  | давления; | SP |
|  |  | положения (путевой); | SQ |
|  |  | частоты вращения; | SR |
|  |  | температуры | SK |
| Т | Трансформаторы, автотрансформаторы | Трансформатор тока | ТА |
|  |  | Электромагнитный стабилизатор | TS |
|  |  | Трансформатор напряжения | TV |
| U | Устройства связи Преобразователи электрических величин в электрические | Модулятор | UB |
|  |  | Демодулятор | UR |
|  |  | Дискриминатор | UI |
|  |  | Преобразователь частотный инвертор, генератор частоты, выпрямитель | UZ |
| V | Приборы электровакуумные и полупроводниковые | Диод, стабилитрон | VD |
|  |  | Прибор электровакуумный | VL |
|  |  | Транзистор | VT |
|  |  | Тиристор | VS |
| W | Линии и элементы СВЧ | Ответвитель | WE |
|  |  | Короткозамыкатель | WK |
|  |  | Вентиль | WS |
| W | Антенны | Трансформатор, неоднородность, фазовращатель | WT |
|  |  | Аттенюатор | WU |
|  |  | Антенна | WA |
| Х | Соединения контактные | Токосъемник, контакт скользящий | ХА |
|  |  | Штырь | ХР |
|  |  | Гнездо | XS |
|  |  | Соединение разборное | XT |
|  |  | Соединитель высокочастотный | XW |
| Y | Устройства механические с электромагнитным приводом | Электромагнит | YA |
|  |  | Тормоз с электромагнитным приводом | YB |
|  |  | Муфта с электромагнитным приводом | YC |
|  |  | Электромагнитный патрон или плита | YH |
| Z | Устройства оконечные, фильтры | Ограничитель | ZL |
|  |  | Фильтр кварцевый | ZQ |
|  | Ограничители |  |  |

##### Программа Electronics Workbench

Система схемотехнического моделирования Electronics Workbench предназначена для моделирования и анализа электрических схем.

Программа Electronics Workbench позволяет моделировать аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые схемы большой сложности. Имеющиеся в программе библиотеки включают в себя большой набор широко распространенных электронных компонентов. Есть возможность подключения и создания новых библиотек компонентов.

Широкий набор приборов позволяет производить измерения различных величин, задавать входные воздействия, строить графики.

Результаты моделирования можно вывести на принтер или импортировать в текстовый или графический редактор для их дальнейшей обработки.

###### Компоненты и проведение экспериментов

В библиотеки компонентов программы входят пассивные элементы, транзисторы, управляемые источники, управляемые ключи, гибридные элементы, индикаторы, логические элементы, триггерные устройства, цифровые и аналоговые элементы, специальные комбинационные и последовательностные схемы. Активные элементы могут быть представлены моделями как идеальных, так и реальных элементов. Возможно также создание своих моделей элементов и добавление их в библиотеки элементов.

В программе используется большой набор приборов для проведения экспериментов: амперметр, вольтметр, осциллограф, мультиметр, Боде-плоттер (графопостроитель частотных характеристик схем), функциональный генератор, генератор слов, логический анализатор и логический преобразователь.

###### Анализ схем

Electronics Workbench может проводить анализ схем на постоянном (DC) и переменном (AC) токах. При анализе на постоянном токе определяется рабочая точка схемы в установившемся режиме работы. Результаты этой части анализа используются для дальнейшего расчета схемы. Анализ на переменном токе использует результаты анализа на постоянном токе для получения линеаризованных моделей нелинейных компонентов.

В Electronics Workbench можно исследовать переходные процессы при воздействии на схемы входных сигналов различной формы.

###### Операции, выполняемые при анализе

Electronics Workbench позволяет производить следующие операции:

- выбор элементов и приборов из библиотек;

- перемещение элементов и схем в любое место рабочего поля;

- поворот элементов и групп элементов на углы кратные 900;

- копирование, вставка или удаление элементов, групп элементов, фрагментов схем и целых схем;

- изменение цвета проводников;

- выделение цветом контуров схем для более удобного восприятия;

- одновременное подключение нескольких измерительных приборов и наблюдение их показаний на экране монитора;

- присваивание элементу условного обозначения;

- изменение параметров элементов в широком диапазоне.

- Все операции производятся при помощи мыши и клавиатуры.

- Путем настройки приборов можно:

- изменять шкалы приборов в зависимости от диапазона измерений;

- задавать режим работы прибора;

- задавать вид входных воздействий на схему.

Графические возможности программы позволяют:

- одновременно наблюдать несколько кривых на графике;

- отображать кривые на графике различными цветами;

- измерять координаты точек на графике;

- импортировать данные в графический редактор, что позволяет произвести необходимые преобразования рисунка и вывод его на принтер.

###### Компоненты Electronics Workbench

Общее поле Electronics Workbench можно разделить на четыре области (рис. 8.1).

Сборка схемы производится на рабочем поле. Необходимые компоненты выбираются из поля компонентов, а из панели инструментов подбираются нужные приборы.

Щелчком левой клавиши мыши на одной из пиктограмм полей компонентов, расположенных на панели компонентов, можно открыть соответствующее поле.

###### Рис. 8.1. Рабочее поле Electronics Workbench

###### Моделирование схем

Моделирование схем состоит из ряда этапов:

- выбора компонентов и инструментов и размещение их на рабочем поле;

- соединения всех элементов схемы проводниками;

- установки значений параметров компонентов;

- проведения эксперимента.

Выбор нужного компонента производится из поля компонентов, нужное поле компонентов выбирается нажатием левой кнопки мыши на одной из пиктограмм на панели компонентов. Выбранный компонент перемещается  на рабочее поле при помощи мыши при нажатой и удерживаемой левой клавише.

Для соединения компонентов проводниками нужно подвести указатель мыши к выводу компонента. При этом на выводе компонента появится большая черная точка. Нажав левую кнопку мыши, переместите ее указатель к выводу компонента, с которым нужно соединиться, и отпустите кнопку мыши. Выводы компонентов соединяются проводником.

Установка значений параметров компонентов производится в диалоговом окне свойств компонентов, которое открывается двойным щелчком мыши по изображению компонента.

Замечание: некоторые приборы и схемы необходимо заземлять, иначе показания будут неверными.

На рис. 8.2 показан скриншот схемы однотактного каскада усилителя мощности собранной в программе Electronics Workbench. А на рис. 8.3 пример частотной его характеристики заданной таблично и в виде графика.

Рис. 8.2. Схема усилительного каскада          Рис. 8.3. Частотная характеристика

## 9. НОМЕРА ЗАДАНИЙ И ВАРИАНТОВ

- Рассчитать и выбрать элементы однотактного каскада усилителя мощности (стр.2). Собрать ее в программе Electronics Workbench, снять характеристику Uвых = f(F) изменяя частоту синусоидального сигнала на входе F в диапазоне от 20…15000 Гц при Uвх = 0,1 В.  Привести скриншот схемы и осциллограммы Uвых при f = 500 Гц.

| Вариант | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pвых, Вт | 20 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 24 | 14 | 1 | 18 | 0,5 | 3 | 5 |
| Rн, Ом | 4 | 12 | 6 | 3 | 16 | 10 | 7 | 4 | 31 | 8 | 26 | 21 | 8 |
| fн-fв, кГц | 2,5 | 6,8 | 12 | 3,6 | 4 | 1,2 | 8 | 10 | 2 | 0,8 | 7 | 3,4 | 9 |
| fн, Гц | 30 | 20 | 50 | 100 | 16 | 300 | 200 | 60 | 40 | 400 | 240 | 130 | 350 |
| Mн | 1,1 | 1,12 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,05 | 1,08 | 1,02 |
| Еп, В | 24 | 12 | 16 | 20 | 5 | 11 | 40 | 26 | 4,5 | 30 | 6 | 8,5 | 9 |

- Расчет и выбор элементов мостового выпрямителя с фильтром (стр.8)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uно, В | 24 | 12 | 16 | 20 | 9 |
| Iо , А | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 1,5 |
| U1, В | 220 | 110 | 380 | 190 | 250 |
| Кп.вых, % | 3 | 5 | 8 | 7.5 | 11 |

- Расчет компенсационного стабилизатора постоянного напряжения (стр.12)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В | 20 | 16 | 9 | 12 | 6 |
| ΔUвых, В | 15 | 12 | 6 | 5 | 3 |
| Iн, A | 3 | 6 | 12 | 1 | 0,5 |
| ΔUвх/Uвх | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |

- Расчет схемы управления тиристорным выпрямителем (Стр. 17, с пункта 5 по 14 включительно)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iупр, А | 0,1 | 0,07 | 0,02 | 0,035 | 0,015 |
| tвкл, мс | 220 | 110 | 380 | 190 | 250 |

- Расчет силового тиристорного выпрямителя. Производится по методике для выпрямителя на диодах.

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iср, А | 10 | 4 | 40 | 8 | 2 |
| Uср, В | 9 | 16 | 6 | 12 | 24 |

| Вариант | ж | з | и | к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № рисунка | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |

- Расчет трансформатора (стр. 29)

| Вариант | а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2, Вт | 25 | 70 | 60 | 120 | 14 |
| U1, Ом | 200 | 180 | 230 | 120 | 170 |
| U2, Ом | 12 | 6,8 | 12 | 3,6 | 24 |

## Список литературы

1. Волынский Б.А.,  Зейн Е.Н.,  Шатерников В.Е.  Электротехника. - М.: Энергоатомиздат, 1987.- 526 с.

2. Морозов А.Г.  Электротехника, электроника и импульсная техника.-М.: Высш. шк. 1987. - 448 с.

3. Опадчий Ю.Ф. [и др.] Аналоговая и цифровая электроника / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров; под ред. О.П. Глудкина. - М.: Горячая Линия – Телеком, 2000.  768 с.: ил.

4. Першин В. Расчет сетевого трансформатора источника питания. // Радио.- 2004.- № 4.- С. 54 — 56;- № 5.- С. 55.

5. Герасимов В. Г. [и др.] Электротехнический справочник. Т. 1. - М.: Энергия, 1980.

6. Линде Д. П. [и др.] Справочник по радиоэлектронным устройствам. Т. 2. - М.: Энергия, 1978.

7. Малинин Р. Н. Упрощённый расчёт трансформаторов питания.  //Радио.- 1980.- №10.- С. 62.

8. Никифоров И. С. Упрощённый расчёт сетевого трансформатора.//  Радио.- 2000.- №10.- С. 39.

9. Справочник радиолюбителя-конструктора/ Сост. Р.Н Малинин  − М.: Энергия, 1977.

10. Терещук Р.М. Малогабаритная радиоаппаратура. Справочник радиолюбителя. −Киев: Наукова Думка, 1971.

11. Кисаримов Р.А. Справочник электрика. − М.: РадиоСофт, 1998.

12. Лебедев Н.Н. Электротехника и электрооборудование. − М., Высш. шк. 1974.

Оглавление

Методические указания к выполнению курсовой работы	1

1. РАСЧЁТ ОДНОТАКТНОГО КАСКАДА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ	3

1.1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА	3

2. РАСЧЕТ МОСТОВОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ С ФИЛЬТРОМ	8

2.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РАСЧЕТА	8

3. РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ	12

3.1. ВЫБОР ТИПА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРАНЗИСТОРА И ЕГО РЕЖИМА	13

3.2. ВЫБОР  ТИПА  СОГЛАСУЮЩЕГО  ТРАНЗИСТОРА  И  ЕГО  РЕЖИМА	14

3.3. ВЫБОР  УСИЛИТЕЛЬНОГО  ТРАНЗИСТОРА  Т3  И  ЕГО  РЕЖИМА	14

3.5. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ	15

4. РАСЧЕТ  УПРАВЛЯЕМОГО  ТИРИСТОРНОГО  ВЫПРЯМИТЕЛЯ	16

4.1 ПОРЯДОК РАСЧЕТА	17

4.2. СХЕМЫ СИЛОВОЙ ЦЕПИ УПРАВЛЯЕМЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ	20

5. РАСЧЕТ  ВЫПРЯМИТЕЛЯ  ИСТОЧНИКА  ПИТАНИЯ	20

5.1. ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ.	20

5.2.  ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЕ  ВЫПРЯМИТЕЛИ	22

5.2.1 Выпрямитель с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора.	22

5.2.2. Однофазный мостовой выпрямитель	24

7. РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ	26

7.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ	26

7.2. МАГНИТОПРОВОДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ.	27

7.3. КАРКАСЫ.	29

7.4. ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ.	29

7.5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРОВ	29

7.5.1. Типовой расчет сетевого трансформатора	30

7.5.2. Расчет однофазного трансформатора с учетом частоты напряжения сети	30

8. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	32

Приложение 1	32

Магнитопроводы типа ПЛ  (П-образный, ленточный)	32

Приложение 2	34

Основные данные обмоточных проводов	34

Приложение 3	35

Характеристика изоляции обмоточных проводов	35

Приложение 4	36

Параметры основных элементов, применяемых в проектируемых устройствах.	36

Параметры транзисторов	36

Тиристоры	38

Параметры диодов	39

Параметры  стабилитронов	40

Номинальный ряд резисторов	41

Буквенные коды элементов	41

Программа Electronics Workbench	44

Компоненты и проведение экспериментов	44

Анализ схем	45

Операции, выполняемые при анализе	45

Компоненты Electronics Workbench	46

Моделирование схем	46

9. НОМЕРА ЗАДАНИЙ И ВАРИАНТОВ	48

Список литературы	49

Таблица заданий

| № п/п | ФИО | Задание 1 | Задание 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1, а | 2, в |
| 2 |  | 1, б | 3, б |
| 3 |  | 1, в | 4, д |
| 4 |  | 1, г | 5, а, и |
| 5 |  | 1, д | 6, г |
| 6 |  | 1, е | 5, б, ж |
| 7 |  | 1, ж | 2, а |
| 8 |  | 1,з | 3, г |
| 9 |  | 1, и | 4, б |
| 10 |  | 1, к | 5, г, з |
| 11 |  | 1, л | 6, б |
| 12 |  | 1, м | 4, г |
| 13 |  | 1, н | 2, д |
| 14 |  | 1, а | 3, а |
| 15 |  | 1, б | 4, в |
| 16 |  | 1, в | 5, в, к |

# Text boxes

Rн

R1

R2

Rэ

Т1

Свх

Сэ

Uвх

-

+

Ек

+

0

10

20

30

40

50

60

1

2

3

4

5

6

IKM

IKm

IKmin

IK0

Uocт

UKm

UKm

Uкэо

UКЭМ

UКЭ

IK

I =

7

1

2

О

C0

U1

U2

U0

UH0

CФ

CФ

LФ

LФ

RH

VT1

VТ2

R1

Uвх

R4

R5

R6

R7

R8

C1

C2

Uвых

VD1

R2

R3

T3

VD2

R1

R2

R3

R4

R5

R6

VD1-VD4

VD5

VS1

VS2

T1

RН

~220 B

50 Гц

C1

FU1

Рис.4.1. Принципиальная схема выпрямителя

w1

w2

w3

w4

VT1

VT2

Рис.5. 2. Форма напряжения: а- на обмотке w2; б- на выходе выпрямителя VD1-VD4; в- на стабилитроне VD5.

а)

б)

в)

uVD1-VD4

uVD5

uСТ.VD5

0

0

0

t

t

t

uW2

t

u

0

uVD5

uC1

uR4

t1

t2

Рис. 5.3. Формы напряжений на стабилитроне (uVD5); на конденсаторе С1 (uC1); резисторе R4 (uR4) и импульсов тока управления iу тиристоров VS1 и VS2

t

Iимп.мах

0

iу

Рис. 4.5

VS2

RН

w2

w3

w1

VS1

Рис. 4.4

RН

w2

w1

Рис. 4.7

RН

w2

w1

VS2

VS1

VD2

VD1

Рис. 4.6

RН

w2

w1

VD4

VD3

VD2

VD1

VS1

VS1

U1

U2

VD

UH

RH

uH,iH

u2

t

t

uH

iH

Ucp

Рис. 5.1. Однофазный однополупериодный выпрямитель

а)

б)

а

б

ia

T

U1

U2a

VD1

UH

RH

uH,iH

u2

t

t

uH

iH

Ucp

Рис. 6.2. Однофазный выпрямитель c выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора

а)

б)

а

б

iH

T

U2b

VD2

i2a

i2b

0

U1

U2

VD1 - VD4

RH

Рис. 5.3. Однофазный мостовой

выпрямитель

а

б

iH

T

ia1

ia3

ia2

ia4

Рис 7.1. Витые магнитопроводы трансформаторов:

а- Ш-образный

б- тороидальный

Рис.7.2. Магнитопроводы из штампованных пластин:

а- Ш-образный (броневой), б- стержневой

Ф

Ф

Ф

Ф/2

Ф/2

1

2

3

4

7

6

5

1

2

3

4

7

6

Рис 7.3. Однофазный стержневой трансформатор (а);

однофазный броневой трансформатор (б):

1 - изоляция между обмотками; 2 - каркас; 3 - ярмо; 4 - стержни; 5 – окно; 6 - обмотки ВН; 7 - обмотки НН

5

а)

б)

а

b

а

h

y1

а

b

а

а

b

а

y1

h

а)

b)

Рис. 4. Ленточные магнитопроводы. а - стержневой; b - броневой.

а - толщина навивки; y1 - ширина ленты; b - ширина окна; h - высота окна.