Проект №1

Механизм качающегося конвейера

Проект №2

Механизм трактора: а) – рычажный механизм двигателя;

b) – индикаторная диаграмма работы двигателя (фазы индикаторной диаграммы: ab – сжатие; bcd – сгорание; de – расширение; еf – выхлоп; fa – всасывание)

Проект №3

Механизм двухцилиндрового двигателя внутреннего сгорания:

а) – рычажный механизм двигателя; b) – индикаторная диаграмма работы двигателя (фазы индикаторной диаграммы: ab – сжатие; bcd – сгорание; de – расширение; еf – выхлоп; fa – всасывание)

Проект №4

Механизм главного движения поперечно-строгального станка:

а) – кривошипно-кулисный механизм привода ползуна с режущей головкой; b) – диаграмма сил резания;

Проект №5

Механизм вытяжного пресса: а) – рычажный механизм перемещения ползуна с пуансоном; b) – изменение усилия вытяжки;

Проект №6

Механизм воздуходувной установки: а) – рычажный

механизм двухтактного V-образного дизельного двигателя внутреннего сгорания; b) – индикаторная диаграмма работы двигателя (фазы индикаторной диаграммы: ab – сжатие; bcd – сгорание и расширение; deа – выхлоп и продувка);

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования механизмов качающегося конвейера

| П а р а м е т р ы | Обозна-чение | Размер-ность | В а р и а н т ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длина кривошипа 1 | lOA | М | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| Длина шатуна 2 | lAB | М | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,28 | 0,45 | 0,55 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,38 |
| Длина коромысла 3 | lBC | М | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,38 | 0,32 | 0,30 |
| Длина шатуна 4 | lBD | М | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,30 | 1,40 |
| Смещение по х | х | М | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,29 | 0,30 |
| Смещение по у | у | М | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Частота вращения двигателя | nдв | об/мин | 1360 | 1460 | 1350 | 1260 | 1260 | 1580 | 1470 | 880 | 1570 | 1200 |
| Частота вращения кривошипа | n1 | об/мин | 68 | 73 | 70 | 63 | 63 | 79 | 74 | 50 | 80 | 60 |
| Частота вращения кулачка | nк | об/мин | 68 | 73 | 70 | 63 | 63 | 79 | 74 | 50 | 80 | 60 |
| Масса шатуна 2 | m2 | Кг | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 |
| Масса коромысла 3 | m3 | Кг | 21 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Масса шатуна 4 | m4 | Кг | 90 | 100 | 85 | 100 | 90 | 95 | 100 | 90 | 90 | 80 |
| Масса желоба- ползуна 5 | m5 | Кг | 450 | 500 | 500 | 500 | 400 | 450 | 500 | 450 | 400 | 400 |
| Масса перемещаемого материала | mм | Кг | 900 | 900 | 900 | 950 | 800 | 900 | 950 | 900 | 850 | 800 |
| Момент инерции 1 и 3 звена | J1=J3 | кгм2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Момент инерции 2 звена | J2 | кгм2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Момент инерции 4 звена | J4 | кгм2 | 42 | 35 | 40 | 38 | 42 | 45 | 35 | 45 | 40 | 40 |
| Момент инерции двигателя | Jдв | кгм2 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сила сопротивления при движении желоба слева направо | РC1 | кН | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Сила сопротивления при обратном ходе желоба | РC2 | кН | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| Коэффициент неравномерности вращения кривошипа |  | - | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Угол поворота кривошипа для силового расчета |  | град | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 30 |

Таблица 2.1 – Исходные данные для проектирования механизмов трактора

| П а р а м е т р ы | Обоз-наче-ние | Размер-ность | В а р и а н т ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длина кривошипа 1 | lOA=lOC | м | 0,070 | 0,060 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,070 | 0,055 | 0,060 | 0,075 | 0,080 |
| Длина шатуна 2 | lAB=lCD | м | 0,270 | 0,250 | 0,240 | 0,270 | 0,270 | 0,280 | 0,260 | 0,240 | 0,260 | 0,280 |
| Расстояние до ц.т. | lAS=lCS | м | lAS=lAB/3 |
| Частота вращения кривошипа и кулачка | nкр=2nк | об/мин | 1800 | 1600 | 1500 | 1200 | 1400 | 1800 | 1600 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Диаметр цилиндра | d | м | 0,068 | 0,060 | 0,065 | 0,073 | 0,062 | 0,070 | 0,060 | 0,063 | 0,070 | 0,066 |
| Масса шатунов 2 и 4 | m2=m4 | кг | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 5,0 | 2,9 |
| Масса поршней 3 и 6 | m3=m6 | кг | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 7,2 | 8,9 | 6,0 | 3,0 |
| Момент инерции звена 1 | JС1 | кгм2 | 0,050 | 0,035 | 0,080 | 0,150 | 0,170 | 0,200 | 0,190 | 0,180 | 0,150 | 0,040 |
| Моменты инерции звена 2 и 5 | J2=J5 | кгм2 | 0,025 | 0,019 | 0,040 | 0,095 | 0,085 | 0,010 | 0,090 | 0,090 | 0,070 | 0,017 |
| Максимальное давление в цилиндре двигателя | Рmax | МПа | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,5 |
| Коэффициент неравномернос-ти вращения кривошипа |  | - | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Угол поворота кривошипа для силового расчета |  | град | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 30 |

Таблица 2.2 – Циклограмма работы двигателя

| Цилиндры | Угол поворота коленчатого вала, град. |
| --- | --- |
|  | 0 – 180 | 180 – 360 | 360 – 540 | 540 – 720 |
| Левый | Всасывание | Сжатие | Расширение | Выпуск |
| Правый | Сжатие | Расширение | Выпуск | Всасывание |

Таблица 2.3 – Индикаторная диаграмма давления в цилиндре

| Перемещение поршня, H/S | 0 | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление газа, P/Pmax | Всасывание | 0,01 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
|  | Сжатие | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,014 | 0,007 | 0 | -0,005 | -0,01 |
|  | Расширение | 0,29 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,05 |
|  | Выпуск | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Таблица 3.1 – Исходные  данные  для  проектирования  механизмов  двухцилиндрового двигателя внутреннего сгорания

| Параметры | Обоз-наче-ние | Раз-мер-ность | В а р и а н т ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длина кривошипа 1 | lOA=lOC | м | 0,060 | 0,050 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,040 | 0,050 |
| Длина шатуна 2 | lAB=lCD | м | 0,240 | 0,170 | 0,160 | 0,180 | 0,230 | 0,150 | 0,200 | 0,220 | 0,170 | 0,190 |
| Расстояние до ц.т. | lAS=lCS | м | lAS=lAB/3 |
| Частота вращения кривошипа и кулачка | nкр=2nк | об/мин | 4700 | 5200 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 | 4500 | 4100 | 4400 | 4600 |
| Диаметр цилиндра | d | м | 0,070 | 0,060 | 0,060 | 0,070 | 0,070 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,060 | 0,080 |
| Масса ша-тунов 2 и 5 | m2=m5 | кг | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 5,0 | 2,9 |

| Масса поршней 3 и 6 | m3=m6 | кг | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 7,2 | 8,9 | 6,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Момент инерции звена 1 | JС1 | кгм2 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,007 | 0,007 |
| Моменты инерции звеньев 2 и 5 | J2=J5 | кгм2 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| Максималь-ное давление в цилиндре двигателя | Рmax | МПа | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 3,3 | 2,3 |
| Коэффициент неравномер-ности враще-ния кривошипа |  | - | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Угол поворо-та кривошипа для силового расчета |  | град | 60 | 90 | 120 | 150 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 30 |

Таблица 3.2 – Циклограмма работы двигателя

| Цилиндры | Угол поворота коленчатого вала, град. |
| --- | --- |
|  | 0 – 180 | 180 – 360 | 360 – 540 | 540 – 720 |
| Левый | Всасывание | Сжатие | Расширение | Выпуск |
| Правый | Расширение | Выпуск | Всасывание | Сжатие |

Таблица 3.3 – Индикаторная диаграмма давления в цилиндре

| Перемещение поршня, H/S | 0 | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дав-ление газа, P/Pmax | Всасывание | 0,01 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
|  | Сжатие | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,014 | 0,007 | 0 | -0,005 | -0,01 |
|  | Расшире-ние | 0,29 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,05 |
|  | Выпуск | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

Таблица 4 – Исходные данные для проектирования механизмов поперечно-строгального станка

| Параметры | Обоз-наче-ние | Раз-мер-ность | Варианты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длина кривошипа 1 | lOA | м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| Расстояние от О до В | lОB | м | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,35 | 0,27 | 0,35 | 0,30 | 0,27 |
| Длина кулисы 3 | lBC | м | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,56 | 0,49 | 0,64 | 0,49 | 0,64 | 0,56 | 0,49 |
| Длина шатуна 4 | lСD | м | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Вылет резца | h1 | м | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Смещение по h2 | h2 | м | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 0,28 | 0,24 | 0,19 |
| Расстояние между опорами | l1 | м | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,47 |
|  | l2 | м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
| Расстояние до ц.т. S3 | lBS | м | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,34 | 0,25 | 0,34 | 0,30 | 0,25 |
| Расстояние до ц.т. S5 | lDS | м | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| Частота враще-ния двигателя | nдв | об/мин | 1440 | 950 | 930 | 940 | 1250 | 1100 | 1440 | 1350 | 1410 | 1420 |
| Частота враще-ния кривошипа и кулачка | n1= nк | об/мин | 72 | 68 | 74 | 72 | 72 | 70 | 75 | 65 | 82 | 71 |
| Масса кулисы 3 | m3 | кг | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 |
| Масса ползуна 5 | m5 | кг | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Момент инер-ции 1 звена | J1 | кгм2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Момент инер-ции 3 звена | J3 | кгм2 | 0,82 | 0,60 | 0,43 | 0,60 | 0,43 | 0,82 | 0,43 | 0,80 | 0,60 | 0,43 |
| Момент инер-ции двигателя | Jдв | кгм2 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сила резания | Ррез | кН | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 1,8 |
| Коэффициент неравномер-ности вращения кривошипа |  | - | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/25 | 1/20 | 1/30 | 1/30 |
| Угол поворота кривошипа для силового расчета |  | град | 150 | 210 | 240 | 210 | 150 | 120 | 150 | 210 | 240 | 120 |

Таблица 5 – Исходные данные для проектирования механизмов вытяжного пресса

| П а р а м е т р ы | Обозна-чение | Размер-ность | В а р и а н т ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длина кривошипа 1 | lOA | м | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,10 |
| Длина шатуна 2 | lAB=2lAS | м | 0,38 | 0,29 | 0,40 | 0,26 | 0,45 | 0,23 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,32 |
| Расстояние от В до С | lBC | м | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 0,21 | 0,29 | 0,33 | 0,25 | 0,30 |
| Длина шатуна 4 | lDF | м | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,11 |
| Длина коромысла 3 | lСD=2lcs | м | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,44 | 0,30 | 0,42 | 0,47 | 0,35 | 0,42 |
| Расстояние между опорами | а | м | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,16 |
|  | b | м | 0,37 | 0,26 | 0,39 | 0,23 | 0,44 | 0,20 | 0,42 | 0,32 | 0,35 | 0,29 |
|  | c | м | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,41 | 0,29 | 0,39 | 0,45 | 0,33 | 0,41 |
| Частота вращения двигателя | nдв | об/мин | 960 | 960 | 960 | 1440 | 1440 | 1420 | 1440 | 940 | 1700 | 940 |
| Частота вращения кривошипа и кулачка | n1= nк | об/мин | 45 | 40 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 50 |
| Масса кривошипа 1 | m1 | кг | 55 | 60 | 50 | 45 | 45 | 46 | 47 | 45 | 40 | 50 |
| Масса шатуна 2 | m2 | кг | 11 | 8 | 12 | 8 | 13 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Масса коромысла 3 | m3 | кг | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 |
| Масса ползуна 5 | m5 | кг | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 35 | 40 | 30 | 37 | 30 |
| Момент инерции кривошипа с уче-том приведенных масс редуктора | J1 | кгм2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| Момент инерции шатуна 2 | J2 | кгм2 | 0,16 | 0,08 | 0,20 | 0,06 | 0,26 | 0,05 | 0,24 | 0,14 | 0,13 | 0,10 |
| Момент инерции коромысла 3 | J3 | кгм2 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,28 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,13 | 0,20 |
| Момент инерции двигателя | Jдв | кгм2 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 |
| Максимальное усилие вытяжки | РFmax | кН | 40 | 38 | 42 | 40 | 37 | 32 | 39 | 45 | 35 | 36 |
| Коэффициент неравномерности вращения кривошипа |  | - | 1/7 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/5 | 1/6 |

Таблица 6.1 – Исходные данные для проектирования механизмов воздуходувной установки

| П а р а м е т р ы | Обоз-наче-ние | Раз-мер-ность | В а р и а н т ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длина кривошипа 1 | lOA | м | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Длина шатунов 2 и 4 | lAB=lАC | м | 0,30 | 0,36 | 0,28 | 0,33 | 0,29 | 0,36 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,32 |
| Расстояние до ц.т. | lAS | м | lAS=lAB/3 |
| Частота вращения кривошипа 1 и кулачка | n1=nк | об/мин | 1900 | 2100 | 1800 | 2000 | 2100 | 1800 | 2000 | 1900 | 2200 | 2200 |
| Диаметр цилиндра | d | м | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,10 |
| Масса шатунов 2 и 4 | m2=m4 | кг | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Масса поршней 3 и 5 | m3=m5 | кг | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Момент инерции звена 1 | JС1 | кгм2 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Моменты инерции звеньев 2 и 4 | J2=J4 | кгм2 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Момент инерции воздуходувки | Jвозд. | кгм2 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,18 | 0,26 |
| Максимальное давле-ние в цилиндре дви-гателя | Рmax | МПа | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
| Коэффициент неравномерности вращения кривошипа |  | - | 1/110 | 1/120 | 1/110 | 1/100 | 1/90 | 1/80 | 1/90 | 1/100 | 1/120 | 1/100 |
| Угол поворота кривошипа для силового расчета |  | град | 60 | 120 | 150 | 120 | 60 | 30 | 60 | 120 | 150 | 30 |

Таблица 6.2 – Циклограмма работы двигателя

| Цилиндры | Угол поворота коленчатого вала, град. |
| --- | --- |
|  | 0 90 180 270 360 |
| Левый | Сжатие | Расширение |
| Правый | Расширение | Сжатие | Расширение |

Таблица 6.3 – Индикаторная диаграмма давления в цилиндре

| Перемещение поршня, H/S | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давле-ние газа, P/Pmax | Движение вниз | 0,80 | 1,00 | 0,79 | 0,55 | 0,34 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0 |
|  | Движение вверх | 0,80 | 0,50 | 0,35 | 0,22 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,003 | 0 | 0 |

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ЛИСТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1.1 Проектирование и кинематический анализ основного рычажного механизма

(лист 1)

1.1.1 Определить основные размеры механизма по таким наперед заданным условиям, как: ход ползуна, отношение длины шатуна к длине кривошипа, коэффициент изменения скорости, и  выбрать масштаб построения механизма.

1.1.2 Построить план механизма в выбранном масштабе.

1.2 Кинетостатический анализ основного механизма (лист 1)

1.2.1 Для кинетостатического анализа построить механизм в положении, заданным углом поворота кривошипа или положением ведущего звена.

1.2.2 Построить планы скоростей и ускорений для заданного положения механизма.

1.2.3 Сделать структурный анализ механизма (по Ассуру).

1.2.4 Приложить силы инерции, движущие (или силы сопротивления), силы тяжести и реактивные силы в соответствующих точках звеньев, входящих в эти структурные группы.

1.2.5 Определить  уравновешивающий  момент, приложенный  к  приведенному  звену, с использованием плана сил.

1.2.6 Определить  уравновешивающий  момент, с использованием  рычага Н.Е. Жуковского.