ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧАМ ПОД НОМЕРОМ 1

Рисунки к задачам под НОМЕРОМ 0

# 1. ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА

Груз D массой m, получив в точке A начальную скорость V0, движется в изогнутой трубе ABC, расположенной в вертикальной плоскости.

На участке AB на груз кроме силы тяжести действует, согласно индивидуальному условию, либо постоянная сила Q (ее направление показано на рисунке), либо сила сопротивления среды R, зависящая от скорости V груза (направлена против движения груза); трением груза о трубу на участке AB (кроме схем 5 и 8) пренебречь.

В точке B груз, не изменяя своей скорости, переходит на участок BC трубы, где на него, кроме силы тяжести действуют сила трения (кроме схем 5 и 8) с коэффициентом трения груза о трубу f=0,2 и переменная сила F проекция которой Fx на ось x задана в таблице.

Считая груз материальной точкой, и зная расстояние AB=l или  время t1 движения груза от точки A до точки B, найти закон движения груза на участке BC, т.е. x = f(t), где x = BD.

Теория: обратная задача динамики.

Рекомендации к решению задачи: следует использовать дифференциальные уравнения материальной точки.

Исходные данные к задаче

(по первой цифре шифра)

Таблица 1

| Размер- ность Номер условия | m | V0 | Q | R | l | t1 | Fx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | м/с | Н | Н | м | с | Н |
| 0 | 2 | 20 | - | 0,4V | - | 2,5 | 2sin(4t) |
| 1 | 2,4 | 12 | 6 | - | 1,5 | - | 6t |
| 2 | 4,5 | 18 | - | 0,8v | - | 3 | 3sin(2t) |
| 3 | 6 | 14 | 22 | - | 1,5 | - | -3cos(2t) |
| 4 | 1,6 | 18 | - | 0,6V | - | 2 | 4cos(4t) |
| 5 | 8 | 10 | 16 | - | 2 | - | 6sin(2t) |
| 6 | 1,8 | 24 | - | 0,3V | - | 2 | 9t2 |
| 7 | 4 | 12 | 12 | - | 2,5 | - | -8cos(4t) |
| 8 | 3 | 22 | - | 0,5V | - | 3 | 2cos(2t) |
| 9 | 4,8 | 10 | 12 | - | 2 | - | -6sin(4t) |

| О 300 A D B D C X | 1 A D 300 X C D B |
| --- | --- |
| 2 D A D B C 300 X | 3 X C D B D A 300 |
| 4 X C D 300 A D B | 5 A D D C X 300 300 B |
| 6 A D C X D 450 B | 7 B 450 D D A C X |
| 8 B D C X D A 300 | 9 C D X B 300 D A |

3. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Механическая система состоит из катков (или катка и подвижного блока) 1 и 2, ступенчатого шкива 3 с радиусами ступеней R3=0,3 м,   r3=0,1 м и радиусом инерции относительно оси вращения i3=0,2 м, блока 4 радиуса R4=0,2 м и грузов 5 и 6. Тела 1, 2 и 4 считаются сплошными однородными цилиндрами. Коэффициент трения грузов о плоскости  f=0,1. Тела системы соединены друг с другом нитями, перекинутыми через блоки и намотанными на шкив 3 (или на шкив и один из катков); участки нитей параллельны соответствующим плоскостям. К одному из тел прикреплена пружина с коэффициентом жесткости c.

Под действием силы F=f(S), зависящей от перемещения S точки ее приложения, система приходит в движение из состояния покоя; деформация пружины в момент начала движения равна нулю. При движении на шкив 3 действует постоянный момент M сил сопротивления (от трения в подшипниках).

Определить значение искомой величины (указана в столбце «Найти» таблицы 3) в тот момент времени, когда перемещение S станет равным S1=0,2 м.

Теория: кинетическая энергия механической системы; работа сил.

Рекомендации к решению задачи: следует использовать конечное выражение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы, записанное в конечном (интегральном) виде.

Таблица 3

| Размерность Номер условия | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | c | M | F = f(S) | Найти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | кг | кг | кг | кг | кг | Н/м | Н.м | Н |  |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 180 | 0,2 | 80(3 + 4S) | Vc1 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 120 | 1,2 | 20(6 + 5S) | (4 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0,6 | 60(4 + S) | (3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 240 | 1,4 | 40(3 + 8S) | V6 |
| 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 320 | 1,0 | 50(5 + 2S) | Vcz |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100 | 1,6 | 30(4 +3S) | (4 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 160 | 0,8 | 60(2 + 5S) | V6 |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 140 | 1,8 | 80(1 + 4S) | Vcz |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0,4 | 20(8 + 3S) | (3 |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0,2 | 40(3 + 2S) | (3 |
| 0 | 1 |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 8 | 9 |

# Text boxes

D

C

D

D

C